## Slide 1
第2章 80x86微处理器

## Slide 2
本章教学内容
80X86 CPU的基本组成和寄存器作用
标志寄存器各位的含义
实模式下存储器的分段、20位物理地址的形成
段地址寄存器和偏移地址寄存器之间的隐含规则

## Slide 3
主要内容
2.1 80x86内部结构与内部寄存器组
2.2 80x86的引脚信号
2.3 80x86系统总线的构成
2.4 80x86的工作方式

## Slide 4
2.1 80x86内部结构与内部寄存器组

## Slide 5
以16位的8086为教学对象
I/O接口
外部设备
存储器
控制总线（CB）
数据总线（DB）
地址总线（AB）
微
处
理
器
系统总线（BUS）
总
线
控
制
逻
辑
①
②
③
④
⑤
计算机系统

## Slide 6
8086 的基本性能指标
  16位微处理器
  16根数据线、20根地址线，可寻址的地址空间达1MB (220Byte＝1MB)
  可以和浮点运算器、I/O处理器或其他处理器组成多处理器系统，从而提高系统的数据吞吐能力和数据处理能力。

## Slide 7: 8086 的功能结构
指令执行部件(EU)
总线接口部件(BIU)
算术逻辑运算器（ALU）
状态标志寄存器（FLAGS）
EU控制单元
指令队列缓冲器
16位指令指针和段寄存器IP
地址产生器和段寄存器
暂存寄存器
通用寄存器组
总线控制逻辑

## Slide 8
内部暂存器
IP
ES
SS
DS
CS
输入/输出控制电路
外部总线
执行部分控制电路
1 2 3 4 5 6
∑
ALU
标志寄存器
AH AL
BH BL
CH CL
DH DL
SP
BP
SI
DI
通用寄存器
地址加法器
指令队列缓冲器
指令执行部件(EU)
总线接口部件(BIU)
16位
20位
16位
8位
AX
BX
CX
DX
数据总线
8086CPU结构示意图
通用寄存器包括8个16位寄存器分别为AX、BX、CX、DX、SP、BP、SI和DI；
标志寄存器为FLAGS，是一个16位的寄存器。
指令执行部件
功能：控制和执行指令
组成：算术逻辑运算部件ALU、EU单元控制系统、寄存器
总线接口部件
功能：预取指令和数据，总线操作，信息传递。
组成：指令队列、指令指针寄存器、地址加法器
地址总线
Notes: EU：完成指令译码和执行指令的功能。
功能：
①负责从BIU的指令队列中取得指令、分析指令、执行指令，并将结果存入通用寄存器或由BIU写入内存单元；②同时负责计算操作数所在内存单元的偏移地址。
组成：算术逻辑单元（ALU）；标志寄存器；通用寄存器：数据寄存器：AX、BX、CX、DX 指针和变址寄存器：SP、BP、SI、DI；EU控制电路
各组件的功能：
算术逻辑单元（ALU）：对操作数进行算术和逻辑运算，也可按指令的寻址方式计算出CPU要访问的内存单元的16位偏移地址；
标志寄存器：用于反映算术和逻辑运算结果的状态；
通用寄存器：用于存放供CPU访问的16位数据或地址信息（数据寄存器：用于保存操作数或运算结果等信息；指针和变址寄存器：用于存放操作数所处存储单元的偏移地址）
EU控制电路：接收从BIU指令队列中取得的指令，分析、译码，以便形成各种定时控制信号，对各个部件实现特定的控制操作。
BIU：负责完成所有的总线操作，包括取指令、指令排队、读写操作数、地址转换和总线控制等功能。实现与存储器、外部设备之间进行信息交换。
功能：
①负责从内存指定单元取出指令，并送到6字节的指令队列中排列；②同时负责从内存指定单元取出指令所需的操作数并送EU；③EU运算结果也由BIU负责写入内存指定单元。
组成：20位的地址加法器； 4个16位段寄存器（CS、DS、ES、SS）；16位指令指针（IP）； 6字节指令队列缓存器；总线控制电路
各组件功能：
①地址加法器：计算并形成CPU要访问的内存单元的20位物理地址；
②段寄存器：用于存放对应段的段基址；
③指令指针寄存器：用于存放下一条要执行的指令的偏移地址；
④指令队列：是6字节的“先进先出”的RAM存储器，用于顺序存放CPU要执行的指令，并送EU去执行；
⑤总线控制电路：产生总线控制信号，如存储器读/写、I/O读写控制信号。

## Slide 9
总线接口部件
  负责管理与系统总线的接口，负责对存储器和外设访问
  包括指令队列、指令指针、段寄存器、地址加法器和总线控制逻辑
指令执行部件
  包括ALU、通用寄存器、标志寄存器和控制电路
  负责指令译码、数据运算和指令执行
指令执行的两个主要阶段：取指和执行
  取指：从主存取出指令代码进入指令队列
  执行：译码指令、并发出有关控制信号实现指令功能
Notes: ①地址加法器：计算并形成CPU要访问的内存单元的20位物理地址；
②段寄存器：用于存放对应段的段基址；
③指令指针：用于存放下一条要执行的指令的偏移地址；
④指令队列：是6字节的“先进先出”的RAM存储器，用于顺序存放CPU要执行的指令，并送EU去执行；
⑤总线控制电路：产生总线控制信号，如存储器读/写、I/O读写控制信号。
---------------------------------------------------------------------------------------------
算术逻辑单元（ALU）：对操作数进行算术和逻辑运算，也可按指令的寻址方式计算出CPU要访问的内存单元的16位偏移地址；
标志寄存器：用于反映算术和逻辑运算结果的状态；
通用寄存器：用于存放供CPU访问的16位数据或地址信息（数据寄存器：用于保存操作数或运算结果等信息；指针和变址寄存器：用于存放操作数所处存储单元的偏移地址）
EU控制电路：接收从BIU指令队列中取得的指令，分析、译码，以便形成各种定时控制信号，对各个部件实现特定的控制操作。

## Slide 10
指令预取（Prefetch）
8086处理器的指令读取，实际上是指令预取
  8086处理器维护着长度为6个字节的指令队列
  EU单元译码、执行指令，同时BIU单元读取后续指令
  BIU和EU两个单元相互独立，可以并行操作
最简单的指令流水线技术
  节省许多取指时间，提高了工作效率
Notes: 在EU执行指令的过程中，BIU可以取出多条指令，放进指令队列中排队，EU仅从BIU的指令队列中不断地取指令并执行指令，省去了访问内存取指令的时间，加快了程序的运行速度

## Slide 11
变址和指针寄存器用于存放某个存储单元的偏移地址
数据寄存器用来保存操作数或运算结果等
8086的寄存器结构
段寄存器用来确定该段在内存中的起始地址。 便于OS执行程序
控制寄存器用来控制指令执行顺序、执行方式，保存运行结果状态

## Slide 12
常用的状态标志
功能:记录程序运行结果的状态
（1）进位标志CF
（2）零标志ZF
（3）符号标志SF
（4）溢出标志 OF
（5）奇偶标志 PF
（6）辅助进位标志AF
包含9个标志位，保存一条指令执行后，CPU所处状态信息及运算结果的特征。
8086CPU寄存器分组
累加器。用于算术、逻辑运算以及与外设传送信息等。
基址寄存器,常于存放存储器地址。
计数器, 作为循环或串操作等指令中的隐含计数器。
数据寄存器,用来存放双字数据的高16位，或存放外设端口地址。
变址和指针寄存器用于存放某个存储单元的偏移地址
SP用于存放当前堆栈段中栈顶的偏移地址；BP用于存放堆栈段中某一存储单元的偏移地址。
在字符串操作中，SI和DI都具有自动增量或减量的功能。
保存下一次将要取出指令的偏移地址，IP的内容由微处理器硬件自动设置，有一些指令可改变IP的值，如转移指令、子程序调用指令等。
控制标志
功能:控制处理器执行指令的方式
（1）方向标志DF
（2）中断允许标志IF
（3）追踪标志TF
数据寄存器用来保存操作数或运算结果等
8086CPU的４个16位的段寄存器:CS，DS，SS，ES。
80386以后增添了FS和GS。
段寄存器用来确定该段在内存中的起始地址。

## Slide 13
通用寄存器的一般用途
Notes: AX: accumulator 累加器
BX: base 基址寄存器
CX: count 计数器
DX: data 数据寄存器
BP: base pointer 基址指针寄存器
SP：stack pointer 堆栈指针寄存器
SI：source index 源变址寄存器
DI：destination 目的变址寄存器

## Slide 14
通用寄存器的专门用途

## Slide 15
FLAGS是一个16位的寄存器，共9个标志，其中6个状态标志，3个控制标志
  状态标志反映EU执行算术逻辑运算后的结果特征
  控制标志用来控制CPU的工作方式或工作状态
标志寄存器 ( FLAGS/PSW ）
Notes: PSW（Program Status Word）为程序状态字寄存器
PSW寄存器中有9个标志位，其中6个标志位（OF，SF，ZF，AF，PF，CF）作为状态标志，记载了刚刚执行完算术或逻辑运算指令后的某些特征。
另外三个标志位为DF、IF、TF作为控制标志，完全由编程者设定，在执行某些指令时起控制作用。

## Slide 16
标志寄存器的格式及各位的含义：
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
状态标志
方向标志
中断标志
跟踪标志
控制标志
进位标志
奇偶标志
半进位标志
零标志
符号标志
溢出标志

## Slide 17: 1. 状态标志——记录程序运行结果的状态信息
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0
最基本的标志，有6个
用来记录指令执行结果的辅助信息
主要由加减运算和逻辑运算指令设置
处理器主要使用其中5个构成各种条件，分支指令判断这些条件实现程序分支

## Slide 18: 进位标志CF（Carry Flag）
当加减运算的最高有效位有进位（加法）或借位（减法）时，CF＝1，否则CF＝0
例1：00111010＋01111100
最高位无进位， CF＝0
例2：10101010＋01111100
最高位有进位，CF=1
＝10110110
＝[1]00100110
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0

## Slide 19
针对无符号整数，判断加减结果是否超出表达范围
  N个二进制位表达无符号整数的范围：
  0～2N-1
  8位：0～255
  16位：0～65535
  32位：0～232－1
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0
AF(Auxiliary carry Flag)辅助进位标志，当运算结果的低4位向高4位有进位或借位时，AF=1。 该标志与操作数长度无关。
Notes: 辅助进位标志AF用来反映结果低四位产生进位或借位情况，如果运算结果的第三位产生了一个进位或借位，则AF置1，否则置0，AF只反映运算结果的低八位，与操作数长度无关，主要用于十进制的调整。

## Slide 20: 溢出标志OF（Overflow Flag） 运算时，最高位和次高位只有一个有进位，就溢出了
有符号数加减结果有溢出则OF＝1，否则OF＝0
例1：00111010＋01111100
超出表达范围，OF＝1
例2：10101010＋01111100
未超出表达范围，OF=0
＝10110110
＝[1]00100110
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0
Notes: 10110110作为有符号数，取反+1 =-74
计算机储存有符号的整数时，是用该整数的补码进行储存的，0的原码、补码都是0，正数的原码、补码可以特殊理解为相同，负数的补码是它的反码加1。
例1:58+124=182>128 溢出
例2：-86+124=38
负数 = 负数的绝对值按位取反+1 负数按位取反+1 =负数的绝对值
有符号数二进制转10进制：当做无符号数转成十进制后减去256即可

## Slide 21
针对有符号整数，判断加减结果是否超出表达范围
  N个二进制位表达有符号整数的范围：
  -2N-1～2N-1-1
  8位：－128～＋127
  16位：－32768～＋32767
  32位：－231～＋231－1

## Slide 22: 进位和溢出的区别
CF反映无符号整数运算结果是否超出范围
  有进位，加上进位或借位后运算结果仍然正确
OF反映有符号整数运算结果是否超出范围
  有溢出，运算结果已经不正确
  处理器按照无符号整数求得结果
  设置进位标志CF
  设置溢出标志OF
程序员决定
  操作数是无符号数，关心进位
  操作数是有符号数，注意溢出

## Slide 23: 溢出标志的判断
处理器硬件判断规则
  最高位和次高位同时有进位或同时无进位，无溢出；
  最高位和次高位进位状态不同，有溢出
人工判断的简单规则
  只有当两个相同符号数相加（含两个不同符号数相减），而运算结果的符号与原数据符号相反时，产生溢出；其他情况下，不会产生溢出
00111010
＋01111100
10110110
正数
正数
负数

## Slide 24: 零标志ZF（Zero Flag）
运算结果为0则ZF＝1，否则ZF＝0
例1：00111010＋01111100
结果不是0，ZF＝0
例2：10000100＋01111100
结果是0，ZF=1
＝10110110
＝[1]00000000
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0

## Slide 25: 符号标志SF（Sign Flag）
运算结果最高位为1则SF＝1，否则SF＝0
例1：00111010＋01111100
最高位为1，SF＝1
例2：10000100＋01111100
最高位为0，SF=0
＝10110110
＝[1]00000000
进位
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0

## Slide 26: 奇偶标志PF（Parity Flag）
当运算结果最低字节中”1”的个数为零或偶数时，PF＝1；否则PF＝0
例1：00111010＋01111100
“1”的个数为5个，PF＝0
例2：10000100＋01111100
“1”的个数为0个，PF=1
＝10110110
＝[1]00000000
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0

## Slide 27
1 0 0 1 0 0 0 1
+ 0 1 1 1 0 1 0 0
1← 0 0 0 0 0 1 0 1
进位
二进制加法
10010001B + 01110100B
= 00000101B
例
CF=1，产生进位 AF=0，半字节无进位
SF=0，结果为正(最高位为0) ZF=0，结果不为0
PF=1，结果偶数个1
OF=0，将两个操作数作为有符号数，相加结果无溢出。
10010001B = -6FH，01110100B = +74H
(-6FH) + (+74H) = +05H
加法OF的判断：同符号数相加而和的符号与之相反则OF为1(产生溢出)，否则OF为0(不产生溢出)。
Notes: CF=1，产生进位 AF=0，半字节无进位
SF=0，结果为正(最高位为0) ZF=0，结果不为0
PF=1，结果偶数个1
OF=0，将两个操作数作为有符号数，相加结果无溢出。
10010001B = -6FH，01110100B = +74H
(-6FH) + (+74H) = +05H
加法OF的判断：同符号数相加而和的符号与之相反则OF为1(产生溢出)，否则OF为0(不产生溢出)。

## Slide 28
0 1 1 1 0 0 0 1
- 1 0 0 0 1 0 1 1
1 → 1 1 1 0 0 1 1 0
借位
二进制减法
01110001B - 10001011B
= 11100110B
CF=1，产生借位 AF=1，半字节产生进位
SF=1，结果为负(最高位为1) ZF=0，结果不为0
PF=0，结果奇数个1
OF=1，将两个操作数作为有符号数，相减结果产生溢出。
01110001B = +71H，10001011B = -75H
(+71H) - (-75H) = -1AH
减法OF的判断：不同符号数相减而差的符号与减数相同则OF为1(产生溢出)，否则OF为0(不产生溢出)。
例

## Slide 29
CF |  |  |  | 
PF |  |  |  | 
ZF |  |  |  | 
SF |  |  |  | 
OF |  |  |  | 
0000H
8000H
8000H
+
8000H
C000H
C000H
+
8010H
4008H
4008H
+
C808H
0808H
C000H
+
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
练习：下列十六进制数相加会如何影响标志位？
Notes: 有符号数是用补码表示，C000H实际上是－400H也就是-16384，C000H+C000H＝8000H加上进位，有符号数不考虑进位标志，所以运算的结果就是有符号数的最小值－32768
0（0000），1（0001），2（0010），3（0011），4（0100），5（0101），6（0110），7（0111），8（1000），9（1001），A（1010），B（1011），C（1100），D（1101），E（1110），F（1111）
运算结果为0则ZF＝1，否则ZF＝0
当运算结果最低字节中“1”的个数为零或偶数时，PF＝1；
运算结果最高位为1则SF＝1，否则SF＝0

## Slide 30: 2. 控制标志——方向标志 DF(Direction Flag) 自己运行时可自主修改
仅用于串操作指令，控制地址的变化方向
  设置DF＝0，每次串操作后的存储器地址就自动增加，即从低地址向高地址处理数据串
  设置DF＝1，每次串操作后的存储器地址就自动减少，即从高地址向低地址处理数据串
执行CLD指令设置DF＝0
执行STD指令设置DF＝1
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0
Notes: DF：（Direction Flag）方向标志，主要用在串处理指令中控制处理信息的地址增减的方向。当DF位置‘1’时（使用STD指令），每次串操作后变址寄存器SI和DI自动减1（字节操作）或减2（字操作），这样就使串处理从高地址向低地址方向处理。当DF为‘0’时，则使变址寄存器SI和DI自动加1（字节操作）或加2（字操作），使串处理从低地址向高地址方向进行。
回顾：变址寄存器
两个变址寄存器SI，DI皆为十六位，在不同情况下的用法为：
(1) 只有在串操作指令中，源串操作数必须用SI来提供偏移量，目的串操作数必须用DI提供偏移量。对于串操作指令，SI、DI的作用绝对不能互换，在这种情况下，SI、DI才是名副其实的源变址寄存器与目的变址寄存器，必须严格按规定使用SI、DI。
(2) 在串指令以外的多数情况下，源和目的变址寄存器，可由用户随意选用，被用来作地址寄存器，在变址寻址中SI、DI的内容作为段内偏移量的组成部分。
(3) SI、DI两寄存器除作地址寄存器外，同BP类似，也可以作为通用数据寄存器使用，存放操作数和运算结果

## Slide 31
中断允许标志IF（Interrupt-enable Flag）：主要针对外中断中可屏蔽中断的开放或禁止。当IF=‘1’时，CPU允许响应可屏蔽中断，中断当前程序，转去执行中断处理程序。IF＝‘0’时，则不允许响应可屏蔽中断。用STI指令使IF置‘1’，用CLI使IF=‘0’。
追踪标志TF（Trace Flag）：用于单步调试程序。当TF=‘1’时，在执行完一条指令后，产生单步中断。这在DEBUG调试程序状态下，可以使指令单步运行，可逐一检查各寄存器内容，标志状态、存储器的检查或修改等等。TF=‘1’时为调试程序时所用，当程序调试成功后让TF=‘0’，CPU正常工作不产生单步中断。
OF
11
DF
10
IF
9
TF
8
SF
7
ZF
6
0
5
AF
4
0
3
PF
2
1
1
CF
0
Notes: DF：（Direction Flag）方向标志，主要用在串处理指令中控制处理信息的地址增减的方向。当DF位置‘1’时（使用STD指令），每次串操作后变址寄存器SI和DI自动减1（字节操作）或减2（字操作），这样就使串处理从高地址向低地址方向处理。当DF为‘0’时，则使变址寄存器SI和DI自动加1（字节操作）或加2（字操作），使串处理从低地址向高地址方向进行。
IF：（Interrupt Flag）中断标志，这个标志位主要针对外中断中可屏蔽中断的开放或禁止。当IF=‘1’时，CPU允许响应可屏蔽中断，相反，IF＝‘0’时，则不允许响应可屏蔽中断，这里所说的屏蔽即为“拒绝”之意。用STI指令使IF置‘1’，用CLI使IF=‘0’。
TF：又称陷阱标志（Trap Flag），又称跟踪标志（Trace Tlag）或称单步标志位。用于单步方式操作，当TF=‘1’时，在执行完一条指令后，产生单步中断。这在DEBUG调试程序状态下，可以使指令单步运行，可逐一检查各寄存器内容，标志状态、存储器的检查或修改等等。TF=‘1’时为调试程序时所用，当程序调试成功后让TF=‘0’，CPU正常工作不产生单步中断。

## Slide 32
2.1 80x86微处理器基本引脚与工作模式

## Slide 33: 了解几个概念
主频：CPU的工作频率
时钟周期：对主频进行分频后的工作时钟
总线周期：完成一次总线操作所需的时间
在8088CPU中，CPU与内存或接口间进行通信，
如将一个字节写入内存一个单元(或接口)，
或者从内存某单元(或某接口)读一个字节到CPU，
这种读(或)写的过程称为一个总线周期。
指令周期:一条指令从开始取指令到最后执行完毕所需的时间

## Slide 34
总线周期时序
1个总线周期正常情况下由4个时钟周期（T1―T4）组成；时钟周期由主频决定；
空闲周期TI和等待周期TW；
读、写、中断响应、总线保持与响应等的总线周期时序
T1
等待状态
总线周期k
T2
T3
T4
Ti
T1
T2
T3
TW
T4
Ti
Ti
T1
T2
T3
TW
TW
T4
空闲状态
总线周期k+1
总线周期k+2

## Slide 35
最小模式：系统中只有8086一个微处理器，所有的总线控制信号均为8086产生，系统中的总线控制逻辑电路，减少到最少。
最大模式：用于大型（中型）8086系统中。系统总是包含有两个或多个微处理器，其中一个主处理器就是8086，还有协处理器8087、8089等。通常由专门的总线控制器（8288）产生总线控制信号。

## Slide 36
8086采用双列直插式（Double In line Package，DIP）封装，具有40条引脚，使用+5V电源供电。
8086微处理器外部基本引脚与工作模式
时钟频率有3种: 5MHz（8086）、8MHz（8086-1）和10MHz（8086-2）。其引脚信号如图3.13所示，括号内为最大模式时的引脚名称。

## Slide 38
两种模式下公用的引脚信号
所谓三态是指总线输出可以有三个状态：
高电平、低电平和高阻状态。
当处于高阻状态时，该总线在逻辑上与所有连接负载断开。
地址总线、数据总线、状态信号
（1）AD15～AD0 （2~16，39）
地址／数据复用总线；
双向、三态；
分时输出低16位地址信号及进行数据信号的输入/输出。
A15-A0：T1输出访问存储器或I/O的地址信息。
D15-D0：T2-T4输出与存储器和I/O设备交换数据信息。

## Slide 39
(2) A19/S6～A16/S3 (35~38)
地址／状态复用线；
输出、三态；
分时输出地址的高4位及状态信息。
A19-A16：T1输出访问存储器的20位地址的高4位地址A19-A16。
S6-S3： T2-T4输出CPU的工作状态。
其中S6为0用以指示8086当前与总线连通；
S5为1表明8086可以响应可屏蔽中断。
S4、S3共有四个组合状态，用以指明当前使用的段寄存器；
S4
S3
当前正在使用的段寄存器
0
0
ES
0
1
SS
1
0
CS或未使用任何段寄存器
1
1
DS

## Slide 49
准备就绪电路
RDY1,RDY2：准备就绪输入信号，
AEN1,AEN2：用来决定对应的RDY信号生效与否，若有效使RDY1和RDY2产生REDAY信号，否则使CPU产生等待周期
ASYNC：准备就绪输入信号和时钟信号进行同步的方式选择输入端
REDAY：输出到CPU的准备就绪信号

## Slide 56
最大模式
在最小模式下，CPU必须配有8282、8284、8286才能构成整个微处理器系统，才能通过地址、数据、控制总线与外部设备联系，控制外设工作。
在最大模式下，除了上述还需要配置8288总线控制器，由8288对处理器发出的控制信号进行变换和组合，最终由8288产生总线控制信号，而不是由CPU直接产生。
有两个或两个以上的CPU，一个为主处理器8086/8088， 另一个为协处理器8087/8089。数值运算协处理器8087, 输入输出协处理器8089。

## Slide 58
8086在最大模式下的典型配置

## Slide 61
用于输出中断响应
读I/O信号
写I/O信号
I/O写超前控制信号
读存储器信号
写存储器信号
存储器写超前控制信号
INTA
MRDC
IORC
AIOWC
IOWC
MWTC
AMWC
8288各输出命令信号的功能
输出命令信号
8086微处理器外部基本引脚与工作模式
3 8086/8088微处理器结构

## Slide 62
8086控制逻辑
8288控制逻辑
8288的工作受输入控制信号控制，控制信号包括IOB、 、CEN和CLK，其功能是使8288与CPU保持同步工作。
AEN
8086微处理器外部基本引脚与工作模式
3 8086/8088微处理器结构

## Slide 63
地址使能信号，当8288处于系统总线方式下（IOB=0），用于多总线同步。该信号保持低电平115ns后，8288开始输出控制信号。
AEN：
CEN：8288片选有效信号，用于多片8288协调工作。
CEN
=1，该8288工作
=0，该8288不工作
CLK：时钟信号，通常由系统时钟提供，同步控制信号的节拍。
IOB
=0，系统总线工作方式
=1，I/O总线工作方式
IOB：总线工作方式信号，决定该8288的工作方式。
8086微处理器外部基本引脚与工作模式
3 8086/8088微处理器结构

## Slide 64
8288输出控制信号
8288在进行总线读写控制中，需要提供相应的地址锁存、数据使能及方向控制等信号。8288提供的信号包括ALE、DEN、DT/R和MCE/PDEN。
ALE：地址锁存允许信号
DEN：数据使能信号
DT/ ：数据收发方向信号
R
MCE/ ：主设备使能/外设数据允许，复用信号
PDEN
3.6 8086微处理器外部基本引脚与工作模式
3 8086/8088微处理器结构

## Slide 65: 3 8086/8088微处理器结构
最大模式8086CPU外部引脚
S0,S1,S2(Bus Cycle Status)
总线周期状态信号,三态输出
它们提供当前总线周期中所进行的数据传输过程的类型。由总线控制器8288根据这些对存储器及I/O进行控制 .
QS1,QS0
指令队列状态,向外部输出.
用来表示CPU中指令队列当前的状态.编码如下:
QS1 QS2 | 含 义
0 0 | 无操作
0 1 | 从队列中取第一个字节
1 0 | 队列已空
1 1 | 从队列中取后续字节

## Slide 66: 3 8086/8088微处理器结构
RQ/GT1 ，RQ/GT0 (Request/Grant)
请求/同意信号,双向,低电平有效.
输入时表示其它主控者请求使用总线
输出时表示CPU 对总线请求的响应信号
两条线可同时与两个主控者相连。但是GT0的优先级比GT1的高。
LOCK 封锁信号
 三态输出,低电平有效.
 LOCK有效时表示CPU不允许其它总线主控者占用总线.
 可防止8086在响应中断时总线被其它主控部件所占用，在中断过程中，也自动变为低电平

## Slide 67: 3 8086/8088微处理器结构
3.7 8086微处理器的时序
8086的主要操作:
① 系统的复位和启动操作；
② 暂停操作；
③ 总线操作；
④ 中断操作；
⑤ 最小模式下的总线保持；
⑥ 最大模式下的总线请求/允许。

## Slide 68: 3 8086/8088微处理器结构
系统的复位与启动
产生：RESET端上的高电平维持4个时钟周期，可使CPU复位。如果是初
次加电引起的复位，则要求维持不小于50us的高电平。
CPU复位：
PSW、DS、ES、SS、IP等寄存器，指令队列被清零。
CS寄存器设置为FFFFH。
注：由于复位后，IF=0，处关中断状态，所以在初始化程序中应开中断，使CPU可响应中断请求。
CPU重启：总线周期：又称为机器周期，是CPU从存储器或 I/O设备读或写一个字节或字所需要的时间。总线周期通常包括4个时钟周期：T1、T2、T3、T4。
复位信号RESET从高电平到低电平的跳变会触发CPU内部的复位逻辑
电路，当RESET由高电平变低电平7个机器周期后，CPU开始从FFFF0处执
行程序。

## Slide 69: 3 8086/8088微处理器结构
3.7 8086微处理器的时序
8086的复位操作
通过RESET引脚信号执行，至少维持4个时钟周期高电平，初次加电不少于50μs。
复位后各寄存器值
标志寄存器 | 清零
IP | 0000H
CS | FFFFH
DS | 0000H
SS | 0000H
ES | 0000H
指令队列 | 空
其它寄存器 | 0000H

## Slide 70: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 71: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 72: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 73: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 74: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 75: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 76: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 77: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 78: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 79: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 80: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 81: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 82: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 83: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 84: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 85: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 86
主要内容
2.1 计算机系统
2.2 8086微处理器
2.3 存储器地址

## Slide 87: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 88: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 89: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 90: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 91: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 92: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 93: 3 8086/8088微处理器结构

## Slide 94: 3 8086/8088微处理器结构
1．8086 CPU在内部结构上由哪几部分组成?其功能是什么?
【解析】
8086的内部结构分成两部分总线接口部件BIU和执行部件EU。
总线接口部件BIU，负责控制存储器与I/O端口的信息读写，包括指令获取与排队、操作数存取等。
执行部件EU负责从指令队列中取出指令，完成指令译码与指令的执行。
3.8 例题解析

## Slide 95: 3 8086/8088微处理器结构
2．8086的BIU由哪几部分组成?其功能是什么?
【解析】
8086的总线接口部件主要由下面几部分组成：4个段寄存器CS/DS/ES/SS，用于保存各段地址；一个16位的指令指针寄存器IP，用于保存当前指令的偏移地址；一个20位地址加法器，用于形成20位物理地址；指令流字节队列，用于保存指令；存储器接口，用于内总线与外总线的连接。

## Slide 96: 3 8086/8088微处理器结构
3．8086的EU由那几部分组成?有什么功能?
【解析】
8086的执行单元部件主要由下面几部分组成：控制器、算术逻辑单元、标志寄存器、通用寄存器组。
(1)控制器：从指令流顺序取指令、进行指令译码，完成指令的执行等。
(2)算术逻辑单元ALU：根据控制器完成8/16位二进制算数与逻辑运算。
(3)标志寄存器：使用9位，标志分两类。其中状态标志6位，存放算数逻辑单元ALU运算结果特征；控制标志3位，控制8086的3种特定操作。
(4)通用寄存器组：用于暂存数据或指针的寄存器阵列。

## Slide 97: 3 8086/8088微处理器结构
4．说明标志位中溢出位与进位标志位的区别。
【解析】
进位标志位CF是指两个操作数在进行算术运算后，最高位（8位操作为D7位，16位操作为D15位）是否出现进位或借位的情况，有进位或借位，CF置“1”，否则置“0”。
溢出位OF是反映带符号数（以二进制补码表示）运算结果是否超过机器所能表示的数值范围的情况。8086中的数据用补码表示，对于8位的字节运算，数值范围为-128~+127；对于16位的字运算，数值范围为-32768~+32767。若超过上述范围，则称为“溢出”，OF置“1”。
溢出和进位是两个不同的概念，某些运算结果，有“溢出”不一定有“进位”，反之，有“进位”也不一定有“溢出”。

## Slide 98: 3 8086/8088微处理器结构
5．存储器物理地址为400A5H～400AAH的单元中，有6个字节的数据分别为11H，22H，33H，44H，55H，66H，若当前(DS)=4002H，请说明它们的偏移地址值。如果要从存储器中读出这些数据，需要访问几次存储器，各读出哪些数据？
【解析】
这个题目考查重点是规则字和非规则字的应用。
由于：
物理地址=400A5H=段地址*16+偏移地址=40020H+偏移地址
偏移地址=400A5-40020=85H
若以最少访问次数而言，可以如下操作：从奇地址400A5H中读出1个字节11H；从偶地址开始400A6H、400A7H两个单元读出2个字3322H；从偶地址400A8H、400A9H两个单元读出1个字5544H；从偶地址400AAH中读出1个字节66H。最少读4次。

## Slide 99: 3 8086/8088微处理器结构
6．8086被复位以后，有关寄存器的状态是什么？微处理器从何处开始执行程序？
【解析】
标志寄存器、IP、DS、SS、ES和指令队列置0，CS置全1(FFFFH)。
处理器从FFFF0H存储单元取指令并开始执行。

## Slide 100: 3 8086/8088微处理器结构
7．8086为什么采用地址/数据引线复用技术？
【解析】
考虑到芯片成本和体积，8086采用40根引线的封装结构。
由于40条根线无法直接引出8086的全部20位地址、16位数据、诸多控制信号和状态信号，因此采用地址/数据线复用引线方法解决这一矛盾。
从逻辑角度来看，地址与数据信号不会同时出现，二者可以分时复用同一组引线。

## Slide 101: 3 8086/8088微处理器结构
8．8086CPU形成总线数据时，为什么要对部分地址线进行锁存？用什么信号控制锁存？
【解析】
为了确保CPU对存储器和I/O端口的正常读/写操作，要求地址和数据同时出现在地址总线和数据总线上。
但8086CPU中AD0~AD15总线是地址/数据分时复用的，即在总线周期的T1状态传送出地址信息，T3状态传送数据；因此借由8086CPU送出的ALE高电平锁存信号，将在T1状态传送出的地址信息存于锁存器中。

## Slide 102: 3 8086/8088微处理器结构
9．8086构成系统时存储器分为哪两个存储体？它们如何与地址、数据总线连接？
【解析】
8086构成系统分为偶地址存储体和奇地址存储体。
偶地址存储体：连接D7～D0，A0=0时选通；
奇地址存储体:连接D15～D8， BHE=0，A0=1时选通。

## Slide 103: 3 8086/8088微处理器结构
10．8086CPU读/写总线周期各包含多少个时钟周期？什么情况下需要插入TW等待周期？应插入多少个TW，取决于什么因素？什么情况下会出现空闲状态Ti？
【解析】
8086CPU读/写总线周期包含4个时钟周期。
当CPU与慢速的存储器或外设I/O端口交换信息，系统中就要用一个电路来产生READY信号，并传递给CPU的READY引脚。
CPU在T3状态的下降沿对READY信号进行采样。如果READY信号是无效信号，那么，就会在T3之后插入等待状态TW。插入TW的个数取决于CPU接收到高电平READY信号的时间。
CPU在不执行总线周期时，总线接口部件就不和总线打交道，此时，进入总线空闲周期。