## Slide 1: 微机原理与接口技术（第3版）
4 汇编语言程序设计
汇编语言程序基本格式
汇编语言中的数据
运算符与表达式
伪指令
系统功能调用
宏指令
汇编语言程序设计举例
汇编语言程序上机过程
调试程序DEBUG的使用

## Slide 2
4.1.1汇编语言源程序和汇编程序
4.1汇编语言程序基本格式
汇编程序以汇编语言源程序文件作为输入，并由它产生两种输出文件：目标程序文件和源程序列表文件。
  目标程序文件经链接定位后由计算机执行；
  源程序列表文件将列出源程序、目标程序的机器语言代码及符号表。
汇编语言源程序的处理过程如下：
汇编程序
Assembler
汇编语言
源程序.ASM
机器语言
目标文件.OBJ
LINK
链接程序
机器语言执行文件.EXE

## Slide 3
4.1.2汇编语言的特点
4.1汇编语言程序基本格式
① 执行速度快。
② 程序短小。
③ 可以直接控制硬件。
④ 可以方便地编译。
⑤ 辅助计算机工作者掌握计算机体系结构。

## Slide 4
4.1.3一般汇编语言程序的结构形式
stack SEGMENT PARA ‘stack‘
DB 100 DUP(‘stack’)
stack ENDS
data SEGMENT
<数据、变量在此定义>
data ENDS
code SEGMENT
ASSUME CS:code, DS:data, ES:data, SS:stack
start: MOV AX, data
MOV DS, AX
MOV ES, AX
<此处加入你自己的程序段>
MOV AL, 4CH
INT 21H
code ENDS
END start
堆栈段
数据段
代码段
真指令

## Slide 6
每一段的语句体由语句序列组成，8086汇编语言语句分为如下三类。
① 指令语句：8086指令系统的指令形式，与机器指令一一对应。
② 伪指令语句：又称管理语句。在汇编语言源程序的汇编过程中起作用，它是对汇编程序的命令语句，一般没有相应的目标代码。
③ 宏指令语句：是宏汇编程序能识别的、预先定义的指令代码序列。一旦定义以后，宏指令就像一条指令一样，可以在源程序中被引用，其效果等同于引入一段代码序列。
4.1汇编语言程序基本格式

## Slide 7
一般情况下，汇编语言的指令性语句可以由以下几部分组成：
[标号:] ［前缀］ 操作码助记符 [操作数] [；注释]
伪指令语句又称为指示性语句，其格式为：
[ 名字 ] 伪指令定义符 [操作数] [； 注释 ]
4.1汇编语言程序基本格式

## Slide 8
4.2.1常量
4.2汇编语言中的数据
▣ 数字常量：可以是二进制数、八进制数、十进制数或十六进制数表示。
二进制：00011101B
十六进制：0C5AAH
十进制：9856D
八进制：237O
▣ 字符常量：是用单引号‘ ’括起来的ASCII字符，其值是该字符的ASCII代码值。
’The 2X means 2 multiple X’
▣ 符号常量：是用标识符定义的常量。
例如，采用符号定义语句 PORTA EQU 80H，
则指令 MOV AL，PORTA
与指令 MOV AL，80H 等价。

## Slide 9
4.2.2 变量
4.2汇编语言中的数据
1. 数据定义伪指令
数据定义伪指令用来定义一个变量，并将所需要的数据放入指定的存储单元中，也可以只给变量分配存储单元，而不赋予特定的值。
◆ 数据定义伪指令的一般格式为：
[变量名] 数据定义符 操作数 [，操作数… ] [；注释]
    ◆ 常用的数据定义伪指令
      定义字节变量伪指令 DB
      定义字变量伪指令 DW
      定义双字变量伪指令 DD
      定义四字变量伪指令 DQ
      定义十字节变量伪指令 DT
      经过定义的变量有三个属性：数据类型、偏移量、段基址

## Slide 10
4.2汇编语言中的数据
表达式是给变量预置的初值，可以是下述情况之一：
①数值表达式：数值允许用二进制、八进制、十进制、十六进制形式书写。
②？：表示不预置确定的初值。
③字符串表达式：用引号括起来的不超过255个字符或其他ASCII码符号。DB伪指令将按顺序为字符串中每一个字符或符号分配一个字节单元，存放它们的ASCII编码，但DB以外的数据定义伪指令只允许定义最多两个字符的字符串，且按逆序存放在低地址开始的单元。
注意：3个及其以上的字符，只能用DB定义。当字符串的长度不超过两个字符时可用DW定义。
str1 DW ‘abcd’
str2 DD ‘abcd’
④带DUP操作符的表达式：DUP是定义重复数据操作符，它的使用格式是：
N DUP (Exp); 其中，N为重复次数，EXP为表达式。

## Slide 11
4.2汇编语言中的数据
例如：
DATA1 DB 25,25H,10011010B;数值表达式
DATA2 DB ?,?;?表达式
DATA3 DB 2 DUP(2 DUP(4),15);DUP表达式
DATA4 DB ’AB’,’CD’;字符串表达式
DATA5 DW ?,?,-32768;字类型
DATA1 | 19H | DATA4 | 42H | DATA6 | 00H
 | 25H |  | 41H |  | 00H
 | 9AH |  | 44H |  | 00H
DATA2 | ? |  | 43H |  | 80H
 | ? | DATA5 | ? |  | 00H
DATA3 | 04H |  | ? |  | 80H
 | 04H |  | ? |  | 12H
 | 0FH |  | ? |  | 42H
 | 04H |  | 00H |  | 
 | 04H |  | 80H |  | 
 | 0FH |  |  |  | 

## Slide 12
2.变量的属性
4.2汇编语言中的数据
变量有三种属性：段属性、偏移属性、类型属性。
① 段属性（SEGMENT）：变量所在的段的起始地址（16位），此值必须在一个段寄存器中。
② 偏移属性（OFFSET）：该变量与段的起始地址之间相距的字节数。对于16位段，是16位无符号数; 对于32位段，则是32位无符号数。在当前段内给出的变量的偏移值等于当前地址计数器的值，当前地址计数器的值可以用$来表示。
③ 类型属性（TYPE）：定义该变量的字节数。如BYTE（DB，1B长）、WORD（DW，2B长）、DWORD（DD，4B长）、FWORD（DF，6B长）、QWORD（DQ，8B长）、TBYTE（DT，10B长）。

## Slide 13
4.2汇编语言中的数据
3.变量的使用
① 变量名作为存储单元的直接地址：变量名用直接寻址时, 变量的类型必须与指令的要求相符合。
例如: AB 已定义字节变量, AW 定义为字变量, 用变量名作直接寻址形式如下:
MOV AH,AB
MOV AX, AW
② 用合成运算符PTR可以临时改变变量类型。
例如，AB 已定义字节变量, AW 定义为字变量，指令序列如下：
MOV CX, WORD PTR AB
MOV CL, BYTE PTR AW
则临时把AB 变为字类型, AW 变为字节类型, 但段和偏移属性不变。

## Slide 14
4.2汇编语言中的数据
③ 变量名作为相对寻址中的偏移量
例如，AB 已定义字节变量, AW 定义为字变量，在如下指令序列中：
MOV AX, AB[SI]
MOV AX, AW[ BX][ SI]
AB, AW 分别表示它们的偏移量而不是它们所表示的数据，常用于数组或表格操作，AB[ SI] 就表示AB 数组中第SI个元素。
④ 变量名仅对应数据区第一个数据项
例如:
WORD DW 20 DUP( ?)
MOV AX, WORD ; 第一个元素送AX,
MOV AX, WORD+ 38 ; 第20 个元素送AX.

## Slide 15
4.2.3 标号
4.2汇编语言中的数据
● 在指令性语句中，标号表示本条语句的符号地址；
● 标号、名字统称为标识符，都具备3种属性
——段属性、偏移属性及类型属性。
① 标号的段属性是定义标号在程序段的段地址。当程序中引用一个标号时，该标号的段值应在CS寄存器中。
② 标号的偏移量属性表示标号所在段的起始地址到定义该标号的地址之间的字节数。偏移量是一个16位无符号数。
③ 标号的类型属性有两种：NEAR和FAR。前一种标号可以在段内被引用，地址指针为2字节；后一种标号可以在其他段被引用，地址指针为4字节。

## Slide 16
4.3运算符与表达式
表达式由操作数和运算符组成，如3+2、77 AND 55、NOT 5AH等。
1. 操作数
操作数用于代表一个数据或一个地址。
2. 运算符
运算符包括算术、逻辑、关系、分析、综合五类运算符。
① 算术运算符 包括 + 、－、*、/ 、MOD
参加运算的内容可以是数据，也可以是地址，但在一个算术运算符的两边不能都是地址。
② 逻辑运算符 包括 AND、OR、NOT、XOR
③ 关系运算符 包括 相等 ：EQ 大于：GT
不等：NE 小于或等于：LE
小于：LT 大于或等于：GE

## Slide 17
4.3运算符与表达式
关系运算结果只有两个——真、假。
如果关系是真，则结果为 0FFH（0FFFFH）；
如果关系是假，则结果为0。
例如
MOV BX, DATA1 LT 0010H MOV BX, 0FFFFH
MOV BX, DATA1 LT 0010H MOV BX, 0
当 DATA1< 0010H 时
当 DATA1 > 0010H 时

## Slide 18
4.3运算符与表达式
④取值运算符
取值运算在汇编语言程序设计中很重要。它可以把它存储器 操作数分解成它的组成部分:
包括
取存储单元偏移：OFFSET
取存储单元段： SEG
取类型：TYPE TYPE：返回类型值：BYTE-1 WORD-2 DWORD-4 NEAR- -1 FAR- -2
取字节数： SIZE=LENGTH*TYPE
按类型取长度：LENGTH

## Slide 19
4.3运算符与表达式
例1:设有数据段中使用
DATA1 DB ?
定义了一个单元，则
MOV AL, DATA1
可将DATA1中的数传送到AL中， AL=05
MOV AX, SEG DATA1
可将DATA1的所在段地址传到AX中，AX=2000
MOV AX, OFFSET DATA1
可将DATA1的偏移地址传入AX中, AX=1500
例2: 设有数据段中使用
DATA1 DW 100 DUP (?)
定义了100个字单元，则
MOV AX, TYPE DATA1 AX=2
MOV AX, SIZE DATA1 AX=200
MOV AX, LENGTH DATA1 AX=100
05
A2
00
10
85
DS
CS
DATA1
2000:1500

## Slide 20
4.3运算符与表达式
⑤ 综合运算符
综合运算符包括两个地址操作符 PTR
PTR——改变存储器地址操作数的操作类型，但其段地址和偏移地址不变。
如：
DATA1 DW 100 DUP(?)
05
A2
00
10
85
DS
MOV AL, DATA1
MOV AL, BYTE PTR DATA1
√
DATA1

## Slide 21
4.3运算符与表达式
在计算具有多个运算符的表达式值时，按以下规则操作：
◎优先级高的先运算，优先级低的后运算。
◎当优先级相同时，按表达式中从左到右的顺序进行运算
◎使用括号可以提高表达式运算的优先级。
◎表达式中的运算符的优先级
高 优 先 级 低 | 1 | 括号中的项，即（…）和[…]
 | 2 | LENGTH，SIZE，WIDTH，MASK
 | 3 | PTR，OFFSET，SEG，TYPE，THIS
 | 4 | ×，/，MOD
 | 4 | +，-
 | 6 | EQ，NE，L，LE，GT，GE
 | 7 | NOT
 | 8 | AND
 | 9 | OR，XOR
THIS :把运算符后面指出的类型属性赋给当前的存储单元

## Slide 22
4.4伪指令
在8086/8088汇编语言中伪指令是用于诸如数据定义、存储区分配等功能。所谓伪指令是非机器指令，它是在汇编期间进行操作的。
1. 符号定义伪指令
符号定义伪指令的用途是给表达式赋予一个符号名或为标号/变量定义新的类型属性。表达式可以是汇编语言中的变量名、标号名、过程名、寄存器名以及指令助记符等，符号可自行定义。在以后的程序中凡需要用到该表达式的地方都可用此符号名来代替。
常用的符号定义伪指令有：等值语句EQU、等号语句＝、LABEL

## Slide 23
4.4伪指令
格式 ： 符号名 EQU / ＝ 表达式
名字 LABEL 类型
  作用:
  给程序中的表达式赋予一个符号名，其中表达式可以是任何有效的操作数。
  汇编时用语句中的表达式代替程序中符号所在的地方。
  同一符号不能赋几个不同的值。
  应用：
    1. 定义符号常量，方便修改程序。
    2. 某表达式多次出现时，用等值伪操作可以方便编程。
1. 符号定义伪指令

## Slide 24
4.4伪指令
可在语句中进行运算，如：
DATA_PORT EQU 3F8H
STAT_PORT EQU 3F8H+2
SEED EQU 10
FUNC EQU SEED*SEED+2*SEED+1
‘ = ’ 号操作
对符号的赋值还可使用“=”操作，它与EQU的区别是“=”操作可以重复定义，而EQU则不能重复定义。如：
X=3
Y=6
Y=Y*Y-X
……
MOV AX, Y
通过上述操作，最后使Y=33，后面的MOV语句中，当生成目标代码时将用33取代Y。即 MOV AX, 21H （33D)

## Slide 25
2.数据定义伪指令
4.4伪指令
DB 用来定义字节 DW 用来定义字
DD 用来定义双字 DF 用来定义6字节内容
DQ 用来定义4字内容 DT 用来定义10字节内容
伪指令助记符有如下几种：
格式：
[名称] 伪指令助记符 数据表 ；[注释]
其中变量名用符号地址表示，后面不能跟冒号。

## Slide 26
3.段定义伪指令
4.4伪指令
段定义伪指令的用途是在汇编语言程序中定义逻辑段，用它来指定段的名称和范围，并指明段的定位类型、组合类型及类别。
常用的段定义伪指令有 SEGMENT / ENDS 和 ASSUME等。
（1）段定义伪指令 SEGMENT/ENDS
  格式 ——
  段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [分类名]
  段体 ；本段程序内容(指令语句或伪指令语句)
  段名 ENDS
  段名为所定义段的名称或标识符，用于识别段，指示汇编程序为该段分配的存储器起始位置。

## Slide 27
4.4伪指令
段定义由伪指令SEGMENT开始、ENDS结束。
      其中： SEGMENT 和ENDS 必须成对出现，
      且语句前必须有段名，段名必须相同。
SEGMENT和ENDS语句之间可以有指令和其他伪操作,
表示存放在该段内存的变量、指令或其他伪操作对该段内存的处理。
程序中可以定义多个段，如数据段、代码段、堆栈段、附加段。
程序经汇编、链接及装入内存后，段名为一具体的段值。
  段名 SEGMENT [定位类型] [组合类型] [分类名]
  段体 ；本段程序内容(指令语句或伪指令语句)
  段名 ENDS

## Slide 28
4.4伪指令
2）BYTE
起始地址 ×××× ×××× ×××× ×××× ××××
4）DWORD
起始地址 ×××× ×××× ×××× ×××× ××00
4）PAGE
起始地址 ×××× ×××× ×××× 0000 0000
① 定位方式（定位类型 ） （Align）
说明如何确定逻辑段的边界。定位类型有四种：
1）PARA（Paragraph）(缺省情况)
起始地址 ×××× ×××× ×××× ×××× 0000
3）WORD
起始地址 ×××× ×××× ×××× ×××× ×××0

## Slide 29
4.4伪指令
  ② 组合类型 ：
  一个汇编语言源程序往往有许多模块组成，而每一个模块常常又有自己的数据段、代码段和堆栈段。组合类型用于告诉LINK程序，多个模块连接是本段与其他模块中同名段的组合连接关系。
  NONE: 无组合关系。（默认）为默认值，表示本段和其他段不发生关系，具有独立的段地址
  PUBLIC：依次连接。将同名同类型的段相邻地连接到一起，具有共同的段地址。
  STACK： 与PUBLIC方式相同，但仅用于堆栈段。
  COMMON：所有同名同类型段具有相同段地址，但后面的会覆盖前面的，用于共享数据。
  MEMORY：装在被链接的其它段之后。
  AT表达式：相应段定位在表达式的值指定的段地址上。
  ③ 类别名 ：由单引号括起来的字符串，表示该段的类别，如’STACK’、 ‘CODE’、’DATA’等。

## Slide 30
4.4伪指令
(2) 段寄存器说明伪指令 ASSUME
  格式: ASSUME 段寄存器： 段名 [, 段寄存器:段名, … ]
      其中：段寄存器为CS、DS、ES、SS中的一个，
      段名为用SEGMENT段定义伪指令定义过的段名。
      例 ASSUME CS: cc , DS:aa
ASSUME 伪操作的作用
设定特定的段寄存器指向特定的段，说明源程序中定义的段由哪个段寄存器去寻址。不如此，汇编程序无法生成目标代码程序。
ASSUME语句只起指示作用，并无实际的操作。
  ASSUME并未真正将段地址装入相应的段寄存器，段寄存器(CS除外)的初值设定还是要由程序中的MOV指令来完成。

## Slide 31
程序中有ASSUME语句，经汇编，链接和装入内存后的情况：
data SEGMENT
value DW 1234H, 5678H
result DW ?
data ENDS
code SEGMENT
ASSUME CS:code, DS:data
start: MOV AX, data ;给DS赋值
MOV DS, AX
MOV AX, value ;取数
ADD AX, value+2 ;两数相加
MOV result, AX ;保存结果
MOV AH, 4CH ;返回DOS
INT 21H
code ENDS
END start
D:\MASM>DEBUG assume.exe
-R ;查看程序执行前各寄存器
AX=0000 BX=0000 CX=0023 DX=0000
SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=1295 ES=1295 SS=12A5
CS=12A6 IP=0000
NV UP EI PL NZ NA PO NC
12A6:0000 B8A512 MOV AX,12A5
-U ;查看在内存的程序
12A6:0000 B8A512 MOV AX, 12A5
12A6:0003 8ED8 MOV DS, AX
12A6:0005 A10000 MOV AX, [ 0000 ]
12A6:0008 03060200 ADD AX, [ 0002 ]
12A6:000C A30400 MOV [ 0004 ], AX
12A6:000F B44C MOV AH, 4C
12A6:0011 CD21 INT 21
……
-
注意：
程序装入内存后，执行程序前，
当前的DS值并非程序定义的data段值， 1295 不等于 12A5。

## Slide 32
4.4伪指令
4. 过程定义伪指令 PROC / ENDP
在程序设计中，经常将一些重复出现的语句组定义为子程序。子程序又称为过程，可以采用CALL指令来调用。
过程定义格式：
过程名 PROC [NEAR] / FAR
…
…
RET ；过程体
过程名 ENDP
调用一个过程的格式为：
CALL 过程名

## Slide 33
4.4伪指令
过程名常用作CALL调用指令的操作数，
子程序的最后安排RET返回指令，使执行完子程序后能返回调用处。
过程有两种类型：NEAR和FAR
无类型项时，默认为NEAR类型。
当过程与调用指令不在同一段时，应将过程定义为 FAR 类型。
过程类型决定子程序中RET的返回类型。

## Slide 34
4.程序标题伪指令TITLE
TITLE伪指令指定一个标题，以便能在列表文件每一页的第一行打印出这个标题，放置在程序的开始处。
格式:
TITLE 文本
其中，文本是用户给出的字符串，要求长度不超过6个字符。
4.4伪指令

## Slide 35
6.地址计数器与对准伪指令
4.4伪指令
(1) $ —— 地址计数器
字符“$” 在 8086 宏汇编中具有一种特殊的意义，把它称为程序计数器。表示位置计数器的当前值，它可以在数值表达式中使用。
在程序中，“$”出现在表达式里，它的值为程序下一个所能分配的存储单元的偏移地址。
BLOCK DB ‘HELLO!’
NUM EQU $-BLOCK
‘H’
‘E’
‘L’
‘L’
‘O’
‘!’
BLOCK
$
NUM
6

## Slide 36
(2) 移动地址指针伪指令ORG
4.4伪指令
作用： 指定某源程序或数据块起点在段内的偏移地址，
利用ORG伪指令可以强行改变位置计数器的值。
使用格式 ： ORG exp
exp 为能计算出16位立即数的表达式
例：
ORG 2000H
ORG $ + 1000H

## Slide 37
4.4伪指令
(3)EVEN伪指令
EVEN伪指令使下一个变量或指令开始于偶数字节地址。一个字的地址最好从偶地址开始。对于字数组，为保证其从偶地址开始，可以在其前用EVEN伪指令。
DATA_SEGSEGMENT

EVEN
WORD_ARRAY DW 100DUP(?)

DATA_SEGENDS
(4)ALIGN伪指令
ALIGN伪指令使下一个变量或指令开始于指定的位置。
格式：
ALIGN BOUNDARY
其中，BOUNDARY必须是2的幂
例如，为保证双字数组边界从4的倍数开始，则可以使用如下语句：
.DATA

ALIGN 4
ARRAY DB 100 DUP(？)
“ALIGN 2”和“EVEN”是等价的

## Slide 38
7. 基数控制伪指令 .RADIX
4.4伪指令
. RADIX 表达式 ; 规定无标记数的基数
MOV BX, 0FFH
MOV BX, 178
    .RADIX 16
    MOV BX, 0FF
    MOV BX, 178D
等价
在用.RADIX 16把基数定为十六进制后，十进制数后面都应跟字母D。

## Slide 39
4.4系统功能调用
为节省编程工作量与优化程序结构，在DOS及BIOS中预先设计好了一系列通用子程序，以便供DOS及BIOS调用。
由于这种调用采用的是以中断指令INT n的内部中断方式进行的，所以常称为DOS及BIOS中断调用。
在一个中断服务程序中往往包含有多个功能相对独立的子程序，所以也将中断调用称为系统功能调用或功能调用或中断功能调用。
用户程序
磁盘管理模块(DOS内核)
MSDOS.SYS 系统功能
基本输入/输出 BIOS 模 块
IO.SYS 设备驱动
ROM BIOS 基本I/O
系 统 硬 件
装入
命令处理模块
COMMAND.COM
用户命令
DOS系统层次结构

## Slide 40
操作系统提供了许多通用子程序供程序员使用,这些子程序分别用于I/O管理、内存管理、文件管理、作业管理。
4.4系统功能调用
4.4.1 系统功能调用方法
格式：
INT n
其中，n是中断类型码。当n=4～1FH时，调用BIOS中的服务程序，称作系统中断调用；当n=20～3FH时，调用DOS中的服务程序，称作功能调用。
调用的方法如下：
① AH或AX←功能号；
② 在其它寄存器中放入该功能所要求的入口参数；
③ 执行INT n指令；

## Slide 41
4.4.2 BIOS调用
4.4系统功能调用
BIOS常驻ROM，独立于DOS，可与任何操作系统一起工作。
它的主要功能是驱动系统所配置的外部设备，如磁盘驱动器、显示器、打印机及异步通信接口等。
通过INT 10H～INT 1AH向用户提供服务程序的入口，使用户无须对硬件有深入了解，就可完成对I/O设备的控制与操作。
BIOS的中断调用与DOS功能调用类似。
软中断指令 | 功 能 | 软中断指令 | 功 能
INT 00H | 除法出错 | INT 0DH | 硬盘中断
INT 01H | 单步中断 | INT 0EH | 软盘中断
INT 02H | 非屏蔽中断 | INT 10H | 显示器中断
INT 03H | 断点中断 | INT 12H | 内存大小检查
INT 04H | 溢出中断 | INT 15H | 盒式磁带机I/O
INT 09H | 键盘中断 | INT 16H | 键盘输入
INT 0BH | 异步通信串行口1中断 | INT 17H | 打印机输出
INT 0CH | 异步通信串行口2中断 | INT 1AH | 时钟

## Slide 42
BIOS与DOS功能调用比较：
1. 调用BIOS功能子程序比调用DOS功能子程序要复杂一些，但运行速度快，功能更强。
2. DOS功能调用只是在DOS的环境下使用，而BIOS功能调用不受任何操作系统的约束。
3.某些功能只有BIOS具有。
4.4系统功能调用

## Slide 43
4.4.3 DOS系统功能调用
4.4系统功能调用
DOS功能调用：指DOS为系统程序员和用户提供的一组常用子程序。
用中断指令INT 21H进入各功能调用子程序的总入口，再为每个功能调用规定一个功能号以便进入相应各子程序的入口。
子程序的入口参数及出口参数在每个功能调用的说明中可以查到。
在DOS中断服务程序中，有近百个功能供用户选择使用，其中，功能最多的是向量号为21H的向量中断。

## Slide 44
1. 键盘输入并显示(01号功能调用）
4.4系统功能调用
功能调用号AH=01H。
功能：接收从键盘输入的一个字符并在屏幕回显。输入字符的ASCII码存入AL寄存器。若按下组合键Ctrl+Break或Ctrl+C，则程序返回DOS；如果按下的是Tab键，屏幕上光标自动移至下一个制表位。
  入口参数：无
  出口参数：AL寄存器存放输入字符的ASCII码值
格式：
MOV AH,01H
INT 21H

## Slide 45
2.输出单字符(02H号功能)
4.4系统功能调用
功能调用号AH=02H。
功能：在屏幕上显示一个字符。
  入口参数：DL=输出字符
  出口参数：无
例如：
MOV DL，'A' ; A字符的ASCII码置入DL中
MOV AH，2
INT 21H

## Slide 46
3.不带显示的单字符键盘输入(07H号、08H号功能)
4.4系统功能调用
功能调用号AH=07H(08H)。
功能：与01H号功能类似，区别仅仅是输入的字符不在屏幕上显示。其中，07H号功能调用对Ctrl+C键和Tab键无反应。
  入口参数：无
  出口参数：DL=输出字符
格式：
MOV AH , 07H
INT 21H
或
MOV AH，08H
INT 21H

## Slide 47
4.字符串输出(09H号功能)
4.4系统功能调用
功能调用号AH=9。
功能：在屏幕上显示一个字符串。
  入口参数：是被输出字符串首址，接收入口参数的是寄存器DS和DX，分别存入被输出字符串首址的段基值和偏移量。
    采用9号功能输出字符串，要求字符串以‘$’结束，该字符作为字符串结束符，不输出。
  出口参数：无
格式：
MOV DX，字符串偏移量
MOV AH，09H
INT 21H

## Slide 48
4.4系统功能调用
字符串输出（续）
例如：
DATA SEGMENTS
STRING DB 'A EXAMPLE'0DH，0AH，'＄’;定义字符串
…
DATA ENDS
CODE SEGMENT
…
MOV DX,OFFSET STRING
MOV AH,9
INT 21H
…
CODE ENDS

## Slide 49
4.字符串输入(0AH号功能调用)
4.4系统功能调用
功能调用号AH=0AH。
功能：从键盘接受字符串后存入以DS:DX为首地址的内存缓冲区，同时显示该字符串，输入过程以回车键结束。要求先建立缓冲区，并且：
  1. 第一个字节缓冲区能容纳的字符个数
  2. 第二个字节保留，以存放实际放入的字符个数
  3. 第三个字符开始存放从键盘输入的字符。
  4. 实际输入不足，则补0；太多，则忽略。
  入口参数: DS: DX=缓冲区首址
  [DS: DX]=缓冲区最大字符个数
  出口参数: [DS: DX+1］=实际输入的字符个数
  [DS: DX+2]单元开始存放实际输入的字符

## Slide 50
字符串输入(续)
4.4系统功能调用
格式:
MOV DX，缓冲区偏移量
MOV DS，缓冲区段基址
MOV AH，0AH
INT 21H
例如:
BUF DB 30，？，30 DUP(？)

MOV DX，OFFSET BUF
MOV DS，SEG BUF
MOV AH，0AH
INT 21H

## Slide 51
6. 返回操作系统(4CH号功能)
4.4系统功能调用
功能调用号AH=4CH。
功能：使系统结束程序运行后返回DOS状态。。
  入口参数： AL=返回码
  出口参数：无
格式:
MOV AH，4CH
INT 21H

## Slide 52
4.6宏指令
为减少重复编写相同语句段的工作，我们可以使用“宏”功能
宏定义是指用一个标识符（宏名）来代替一组指令序列（可同时包含指令性语句和指示性语句）
宏功能的使用过程是：宏定义、宏调用、宏展开。

## Slide 53
1. 宏定义
4.6宏指令
53
宏指令定义格式：
宏指令名 MACRO <形参列表>
汇编程序段(宏体)
ENDM
MACRO 与 ENDM必须成对出现，先定义后引用
SHIFT MACRO
MOV CL, 4
SAL AL, CL
ENDM
宏名
程序段: 将AL左移4位(乘16)
IN AL, 5FH
SHIFT
OUT 5FH, AL
在程序中引用宏指令如下：
2. 宏调用
宏指令调用格式：
宏指令名 [实参列表]

## Slide 54
4.6宏指令
宏指令也可以接收参数，如对X左移Y位。
SHIFT MACRO X, Y
MOV CL, Y
SAL X, CL
ENDM
形参列表
MOV BX, WORD PTR BUF
SHIFT BX, 4
MOV WORD PTR BUF , BX
在程序中引用宏指令如下：
功能：BX的值左移4位。
BXX
4Y
实参形参一一对应

## Slide 55
定义实现源程序结束功能的宏RETSYS
RETSYS MACRO
MOV AH，4CH
INT 21H
ENDM
源程序在汇编时，宏指令被汇编程序用相应的程序代码所取代 ，这个过程称为宏展开。
4.6宏指令
3. 宏展开
定义键盘输入宏指令INPUT
INPUT MACRO
MOV AH，01H
INT 21H
ENDM
展开前： 展开后：
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.CODE
START: START:
INPUT + MOV AH，01H
+ INT 21H
CMP AL, ‘-’ CMP AL, ‘-’
JNE START JNE START
RETSYS + MOV AH，4CH
+ INT 21H
END START

## Slide 56
4.7汇编语言程序设计举例
汇编源程序的设计步骤
分析问题，建立数学模型
确定最佳算法
合理分配存储单元和寄存器
绘制流程图
编写程序
调试程序

## Slide 57
4.7.1 程序基本结构
4.7汇编语言程序设计举例
模块化设计方法
  “自顶向下，逐步细化”
结构化编码方法
  顺序、分支、循环三种基本结构
顺序程序结构
条件程序结构
多分支程序结构
．．．
Y
N

## Slide 58
4.7汇编语言程序设计举例
循环控制结构 (当型循环)
循环控制结构 (直到型循环)
Y
N
N
顺序程序设计
条件程序设计
循环程序设计
指令指针 IP 值线性增加，IP = IP + 1
IP 值受标志位的影响而跳变
影响标志的指令 CMP、TEST、JXX
IP 值受计数器 CX 中的值不为零而循环
影响标志的指令 DEC

## Slide 59
4.7.2顺序结构程序设计
4.7汇编语言程序设计举例
例4.6
编程序计算： SUM=3*(X+Y)+(Y+Z)/(Y-Z)，其中，X、Y、Z都是16位无符号数，要求结果存入SUM单元。假设运算过程中，中间结果都不超出16位二进制数的范围。
设计思路：
（1）在数据段中定义3个字型变量X、Y、Z 。
（2）采用带符号数乘除指令，要注意操作数的属性问题。
（3）假定X、Y、Z的值如程序所示，则(Y+Z)/(Y-Z)结果应为：商AX中。

## Slide 60
4.7汇编语言程序设计举例
MOV AX，X ; 取X
ADD AX，Y ; AX←X+Y，乘法操作数1
MOV CX，3 ；乘法操作数2
MUL CX ; DX: AX←3*(X+Y)
MOV CX，AX ; CX←3*(X+Y)保存
MOV AX，Y ; 取Y
ADD AX，Z ; AX←Y+Z，被除数
XOR DX，DX ; DX←0
MOV BX，Y ; 取Y
SUB BX，Z ; BX←Y-Z，除数
DIV BX ; AX←(Y+Z)/(Y-Z)的商
ADD AX，CX ; AX←3*(X+Y)+(Y+Z)/(Y-Z)，两项之和
MOV SUM，AX ; 存结果
DATA SEGMENT
X DW 6
Y DW 7
Z DW 8
SUM DW ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE, DS:DATA
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 61
4.7.3分支结构程序设计
4.7汇编语言程序设计举例
1.分支程序的结构形式
单纯分支、 并行分支结构、选择分支结构
？
P0
？
P1
P0
N
Y
N
Y
I=？
P0
P1
…
Pn

## Slide 62
4.7汇编语言程序设计举例
例4.8：符号函数
设计思路：
1.设X的范围是[-128,127],取出X放至AL寄存器
2. 比较AL里面的数和0的关系，转至3个分支

## Slide 63
4.7汇编语言程序设计举例
DATA SEGMENT
X DB -18
Y DB ?
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS:CODE,
DS:DATA
START: MOV AX, DATA
MOV DS, AX
MOV AL, X
CMP X，0
JL PNUM ; X＜0转移到PNUM
JZ ZERO ; X=0转移到ZERO
MOV Y，1
JMP EXIT ; X>0
PNUM: MOV Y，-1
JMP EXIT ; X<0
ZERO: MOV Y，; X=0
EXIT: MOV Y, AL
MOV AH, 4CH
INT 21H
CODE ENDS
END START

## Slide 64
跳跃表法
4.7汇编语言程序设计举例
需要在数据段事先安排一个按顺序排列的转移地址表。
输入的数字作为偏移量。因为只有2个字节16位偏移地址，所以偏移量需要乘2。
多分支结构的实现，还可以使用跳跃表法，使程序能根据不同的条件转移到多个程序分支中去。
关键是要理解间接寻址方式JMP指令
地址表
分支1地址
分支2地址
...
Table dw disp1, disp2, disp3, disp4, ...

## Slide 65
例4.9 变址寻址方式
根据AL寄存器中哪一位为1（从低位到高位）把程序转移到8个不同的程序分支中去。
4.7汇编语言程序设计举例
DATA SEGMENT
DATATAB DW ROUTINE_1
DW ROUTINE_2
DW ROUTINE_3
DW ROUTINE_4
DW ROUTINE_4
DW ROUTINE_6
DW ROUTINE_7
DW ROUTINE_8
DATA ENDS

## Slide 66
4.7汇编语言程序设计举例
CODE SEGMENT
MAIN PROCFAR
ASSUMECS: CODE，DS: DATA
START: PUSH DS
SUB BX，BX
PUSH BX
MOV BX，DATA
MOV DS，BX
CMP AL，0
JE CONT
MOV SI，0
LP: SHR AL，1
JNB NOT_YET ;CF=0
JMP DATATAB［SI］
NOT_YET: ADD SI，TYPE DATATAB
JMP LP
CONT: （不发生转移）
……
ROUTINE_1: ………
ROUTINE_2: …………
…………..
RET
MAIN ENDP
CODE ENDS
END START
DATA SEGMENT
DATATAB DW ROUTINE_1
DW ROUTINE_2
DW ROUTINE_3
DW ROUTINE_4
DW ROUTINE_4
DW ROUTINE_6
DW ROUTINE_7
DW ROUTINE_8
DATA ENDS

## Slide 68
4.7.4循环结构程序设计
4.7汇编语言程序设计举例
1.循环程序结构 计数循环、当循环、直到循环
循环程序由五个部分组成：
循环初始化部分，循环体，循环修改部分，循环控制部分，结束处理部分。
Y
计数到？
循环初始化
循环体
N
循环参数修改
结束处理
循环条件？
循环初始化
循环体
Y
N
循环参数修改
结束处理
循环条件？
循环初始化
循环体
Y
N
循环参数修改
结束处理

## Slide 69
2.循环控制方法
4.7汇编语言程序设计举例
⑴计数控制（循环次数已知时，常用）
① 倒计数
将循环次数n ,送入一循环计数器中，每循环一次，计数器减1，直到其值为0。
……
MOV CX，循环次数
LOOPA：……
……
DEC CX
JNE LOOPA
② 正计数
循环次数n 。 0送入一循环计数器中，每循环一次，计数器加1，直到其值为n。
……
MOV CX，0
LOOPA：……
……
INC CX
CMP CX, n
JNE LOOPA

## Slide 70
例4.10 在首地址为BUFF的内存缓冲区中，存放着20H个带符号的字数据。要求找出其中的最小值，并将最小值存入MIN单元。
4.7汇编语言程序设计举例
设计思路：
可以先假定第一个数据就是最小值（当前最小值），然后和其余数据比较，如果比当前最小值大，则不处理；否则将该数据置换为当前最小值，直至所有的数据都比较完。
循环次数是20H次。

## Slide 71
4.7汇编语言程序设计举例
DSEG SEGMENT
BUFF DW 4,7,19H,23H,0A0H….
；放置20H个带符号数据
DSEG ENDS
CSEG SEGMENT
ASSUME CS:CSEG,
DS:DSEG
START: MOV AX, DSEG
MOV DS, AX
LEA SI，BUFF ; 设地址指针
MOV CX，20H ; CX←循环次数
MOV AX，［SI］ ; AX←第一个数据
INC SI
INC SI ; SI指向第二个数
DEC CX ;修改循环次数计数器
AGAIN: CMP AX，［SI］
JLE NEXT ; 小于或等于时转移
MOV AX，［SI］
NEXT: INC SI
INC SI ; 修改地址指针指向下一个数
LOOP AGAIN
MOV MIN，AX
MOV AH, 4CH
INT 21H
CSEG ENDS
END START

## Slide 72
⑵ 条件控制
4.7汇编语言程序设计举例
例4.11:编程统计AX寄存器中1的个数，并将结果存入SUM单元。
循环次数未知。但是循环结束与某些条件(比较、运算的结果等等)相关，比较所要求的条件是否达到，未满足继续循环，否则结束循环。
在解决实际问题时，往往要根据问题给定的已知条件，在认真分析算法之后才能确定选用哪种方法。
设计思路：
方法1：要统计二进制数中1的个数，最方便的方法是将这个数的各位依次移入CF标志，通过检测CF的值来判断该位是否为1，依此统计所含1的个数。这是一个重复计数的过程，可以用循环程序实现。
对循环的控制，可以用计数方法，共检测16次；
方法2：通过判断移位后二进制数是否变为0作为循环结束的条件。当二进制数的后几位全部为0时，用这种方法可以提前结束循环，提高程序的运行效率。

## Slide 73
4.7汇编语言程序设计举例
程序片段如下:
MOV BL，0
; 计数单元BL清0
AGAIN: OR AX，AX
; 测试AX是否为0
JZ EXIT
; 若 AX=0，则转移到结束点
SHL AX，1
; 将AX最高位移至CF
JNC NEXT
; CF=0，转去AGAIN继续
INC BL
; CF≠0，BL加1
NEXT: JMP AGAIN
EXIT: MOV SUM，BL

## Slide 74
⑶逻辑尺控制
4.7汇编语言程序设计举例
循环体内的处理任务在每次循环执行时并无规律，但确实需要连续运行。此时，可以给各处理操作标以不同的特征位，所有特征位组合在一起，就形成了一个逻辑尺。
例4.12在数据段中有两个数组X和Y，每个数组含有10个双字节数据元素。现将两个数组的对应元素进行下列计算，形成一个新的数组M。假定数组的对应元素计算后，结果不产生溢出。
M1=X1+Y1 M2=X2+Y2 M3=X3-Y3
M4=X4+Y4 M5=X5-Y5 M6=X6-Y6
M7=X7-Y7 M8=X8+Y8 M9=X9+Y9
M10=X10-Y10
设计思路：
这个问题可以用循环实现，而且循环次数确定为10次。但每次循环的操作是进行加还是减，无规律可循。为此，可以为每一次操作设置一个特征位，即0表示加，1表示减，构成一个16位的逻辑尺，存放于DX寄存器中。本例逻辑尺如下：
0010111001000000
从左到右依次为数组元素1~10的特征位。每次将逻辑尺左移1位，根据移入CF的特征位，判断本次循环体所进行的操作。

## Slide 75
4.7汇编语言程序设计举例
程序片段如下:
MOV BX，0 ; 设数组下标指针
MOV CX，10 ; 设循环计数器
AGAIN: MOV AX，X［BX］
SHL DX，1
JC SUBB
; 若当前特征位为1，则做减法; 否则做加法
ADD AX，Y［BX］
JMP NEXT
SUBB: SUB AX，Y［BX］
NEXT: MOV M［BX］，AX; 送结果
INC BX
INC BX
LOOP AGAIN

## Slide 76
4.7.4子程序设计
4.7汇编语言程序设计举例
子程序是具有一定的功能，能被多次调用的程序。
子程序设计中要解决的问题：
1.怎样正确编写子程序?(定义)
2.怎样正确调用子程序?
3.主程序与子程序之间怎样传递参数?
主程序每次调用子程序时提供给子程序加工的数据往往是不同的。主程序怎样把这些数据传送给子程序，而子程序又如何把加工的结果交给主程序？
4.当主程序与子程序使用相同的寄存器时，应如何处理?(保护/恢复)
4.子程序执行完之后，怎样才能返回到主程序的断点处继续往下执行？

## Slide 77
4.7汇编语言程序设计举例
77
①定义: 过程名 PROC [NEAR/FAR]
…
RET
过程名 ENDP
②调用: CALL 过程名
子程序名也具有段属性，偏移地址属性和类型属性(FAR和NEAR(缺省))。
NEAR类型为段内调用，即主子程序在同一个代码段内，NEAR可省略。
FAR类型为段间调用，被另外代码段调用的过程要定义为FAR过程
1. 子程序定义与调用

## Slide 78
4.7汇编语言程序设计举例
①段内直接调用（重点）
格式：CALL 子程序名
功能：① (返回地址：跟在CALL后的下一条指令/断点的EA) → ↓(SP)
② 目的地址(子程序名)EA→IP
CS：1010H CALL OUTPUT
CS：1013H ....
┇
CS：1138H OUTPUT PROC NEAR
┇
RET
OUTPUT ENDP
；CALL 1138H
；1013H进栈，1138H→IP
下一条指令（IP）1013H
┇
SP→
2. 子程序的调用与返回

## Slide 79
4.7汇编语言程序设计举例
格式：RET/RET n
功能：a. 段内返回 ↑(SP)→IP
b. 段间返回 ↑(SP)→IP，↑(SP)→CS
为了能正确返回主程序，在执行子程序过程中，不管是否使用过堆栈，
必须保证进入子程序时的栈顶与执行RET时的栈顶一样，否则不能正确返回。
注意：
CALL和RET不影响标志位；
是段内返回还是段间返回要看子程序定义伪指令PROC后面的类型属性；
对于RET n 表示返回时，清除堆栈中栈顶的n/2个无用参数(n为偶数)，在前述动作之后再作(SP)+n → SP，当使用堆栈传递子程序参数的时候经常使用。
返回地址也称为断点，是CALL指令下一条指令的第一个字节地址（段内调用仅保存IP，段间调用保存CS和IP）。
② 返回指令RET

## Slide 80
3.编写子程序时的注意事项
4.7汇编语言程序设计举例
子程序通常由子程序说明部分与代码部分所组成。
说明部分由下列几部分所组成：子程序名称，子程序功能，入口参数，出口参数，使用的寄存器和存储单元，调用的其它子程序，
代码部分：保护现场；根据入口参数，获取要处理的数据；进行数据处理；根据出口参数，将处理后的数据送至指定的区域；恢复现场；返回主程序。
(1) 子程序的结构

## Slide 81
4.7汇编语言程序设计举例
主程序为子程序提供入口参数
子程序根据入口参数进行一系列处理
程序返回结果给主程序
三种传递参数的方式：
(1)寄存器法:适合于参数较少的情况，传递速度较快。
(2)存储器法:适合于参数较多的情况，事先需要在存储器中建立一个参数表。
(3)堆栈法:适合于参数较多的情况，尤其是在子程序嵌套与递归调用的情况。
(2)主程序与子程序的参数传递的方法
约定法

## Slide 82
4.7汇编语言程序设计举例
SUBPROC PROC
PUSH AX
PUSH CX
PUSH SI
PUSH DI
PUSHF
… … ；子程序体部分
POPF
POP DI
POP SI
POP CX
POP AX
RET
SUBPROC ENDP
现场的保护与恢复和子程序返回示例：
将寄存器压入堆栈保护的过程称为保护现场，将寄存器从堆栈中弹出恢复的过程称为恢复现场。
保护和恢复现场的工作既可以在调用程序中进行，也可以在子程序中进行。

## Slide 83
4.子程序举例
4.7汇编语言程序设计举例
例4.14两个16位十进制数以压缩BCD码的形式存放在内存中，求它们的和。
设计思路：
可以通过8次字节数相加，每次相加后再进行十进制调整来实现。
① 用寄存器和存储器传递参数
采用了寄存器和存储单元两种方法传递参数。
入口参数： CX中置入组合BCD码的字节个数；
DAT1和DAT2数据区中存放BCD码表示的被加数和加数，低位在前，高位在后。
出口参数：运算结果在以变量SUM为首地址的数据区中。

## Slide 84
4.7汇编语言程序设计举例
DATA SEGMENT
DAT1 DB 34H，67H，98H，86H，02H，41H，59H，23H ; 低位在前
DAT2 DB 33H，76H，89H，90H，05H，07H，65H，12H ; 低位在前
SUM DB 10 DUP(0)
DATA ENDS
STACK SEGMENT PARA STACK
DW 20H DUP(0)
STACK ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE，DS: DATA，SS: STACK
START: MOV AX，DATA
MOV DS，AX
MOV CX，8 ; 设子程序入口参数
CALL ADDP ; 调用加法子程序
MOV AH，4CH ;返回DOS
INT 21H

## Slide 85
4.7汇编语言程序设计举例
ADDP PROC ;加法子程序,完成2位十进制数相加
PUSH AX ; 保护现场
PUSH BX
CLC ;清除进位标志
MOV BX，0
AGAIN: MOV AL，DAT1［BX］ ;相加
ADC AL，DAT2［BX］
DAA ;十进制调整
MOV SUM［BX］，AL ;存结果
INC BX ;修改下标
LOOP AGAIN ;循环执行8次
ADC SUM［BX］，0
POP BX ; 恢复现场
POP AX
RET ;返回主程序
ADDP ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 86
②用地址表传递参数
4.7汇编语言程序设计举例
设计方法:
用地址表传递的是参数的地址。
在转向子程序前，将参数的地址放入一个表中，将表的首地址作为入口参数传递给子程序，由子程序根据参数表中的地址取出对应参数。
DATA SEGMENT
DAT1 DB 34H，67H，98H，86H，02H，41H，59H，23H ; 低位在前
DAT2 DB 33H，76H，89H，90H，05H，07H，65H，12H ; 低位在前
SUM DB 10 DUP(0)
TABLE DW 4 DUP(0)
DATA ENDS
CODE SEGMENT
ASSUME CS: CODE，DS: DATA
START: MOV AX,DATA
MOV DS,AX
MOV TABLE，OFFSET DAT1
MOV TABLE［2］,OFFSET DAT2
MOV TABLE［4］,OFFSET SUM ; 建立地址表
MOV BX, OFFSET TABLE ; BX←地址表首址
CALL ADDP ; 调用加法子程序
MOV AH，4CH ;返回DOS
INT 21H

## Slide 87
4.7汇编语言程序设计举例
ADDP PROC ;加法子程序
MOV CX，8 ; CX←字节个数
MOV SI，［BX］ ; SI←被加数首地址
MOV DI，［BX+2］ ; DI←加数首地址
MOV AX，［BX+4］ ；AX←和数首地址
MOV BX，AX ; BX←和数首地址
CLC ;清空进位标志
AGAIN: MOV AL，［SI］ ;两数相加
ADC AL，［DI］
DAA ;十进制调整
MOV ［BX］，AL ;存储和数
INC SI ;修改地址指针
INC DI
INC BX
LOOP AGAIN ;循环执行8次
ADC ［BX］，0
RET ；返回主程序
ADDP ENDP
CODE ENDS
END START

## Slide 88
③用堆栈传递参数
4.7汇编语言程序设计举例
转向子程序前，将子程序所用的参数压入堆栈，进入子程序，由子程序从堆栈中取出所用的参数。
对于这种参数传递方法，在子程序中经常使用带参数的返回指令RET n，它可以在恢复断点后，再将堆栈指针SP加n，从而跳过参数区，使栈顶恢复到调子前的位置。
在子程序中，堆栈中的参数访问可以使用基址寄存器BP。
…… ;传递的参数压栈
MOV AX，OFFSET SUM ;和数首地址
PUSH AX
MOV AX，OFFSET DAT2 ;加数首地址
PUSH AX
MOV AX，OFFSET DAT1 ;被加数首地址
PUSH AX
CALL ADDP ;调用子程序
MOV AH，4CH ;返回DOS
INT 21H
ADDP PROC
PUSH BP ;保护现场
MOV BP，SP
;设置访问参数的指针BP，指向栈顶
MOV CX，8
MOV SI，［BP+4］ ;SI←取被加数地址
MOV DI，［BP+6] ;DI←取加数地址
MOV BX，［BP+8］ ;BX←取和数地址
……
POP BP ;恢复现场
RET 6 ;返回并修改SP
ADDP ENDP

## Slide 89
4.7汇编语言程序设计举例
主程序在转入子程序执行之前，将被加数首地址、加数首地址、和数首地址压入堆栈。
子程序利用BP指针取出这些参数。在子程序执行完后，又通过带参数的返回指令跳过参数区，使SP恢复到调子之前的值。

## Slide 90
④子程序的嵌套和递归调用
4.7汇编语言程序设计举例
子程序中又调用另外一个子程序叫做子程序嵌套。嵌套的层次不限(受到堆栈大小的限制)。嵌套的层次叫深度。
嵌套子程序的设计方法与前面学习的方法一致。
如：
注意：
子程序中的CALL和RET应正确使用。
在寄存器的保护、恢复时，避免层次之间因寄存器冲突而出错。
主程序 子程序P1 子程序P2
┇ ┇ ┇
CALL P1 CALL P2 ┇
┇ ┇ ┇
┇ RET RET

## Slide 91
4.7汇编语言程序设计举例
子程序的几种调用形式
主程序
子程序
一般调用
主程序
子程序A
子程序B
嵌套调用
主程序
子程序
递归调用

## Slide 92
4.7.6实用程序设计举例
4.7汇编语言程序设计举例
例4.16设有两个3位十进制数，以非压缩BCD码的形式表示，分别存放在SUB1和SUB2单元中。试编程序求两个数相减的绝对值，将结果存于RESULT单元，低位在高地址，高位在低地址，同时在屏幕上显示运算结果。
设计思路：
程序设计时，可将两个数按从高位到低位的顺序比较，判断出大小，设置被减数和减数指针，然后做二进制减法，十进制调整。
代码见

## Slide 93
4.7汇编语言程序设计举例
2. 表/串处理程序设计示例
对表/串的处理是程序设计中经常遇到的另一类问题。表/串是一组顺序存放的元素集合，其元素类型可以是数值型、字符型或具有某种意义的信息代码。对表/串的处理通常有传送、查找、删除、插入、排序、检索等，可以充分利用串操作类指令。
⑴ 表的搜索、插入、删除、统计
表是一组连续存放的元素集合，对表的操作通常要求不破坏表原来各元素间的位置关系。
要删除一个元素，首先要找到这个元素，然后将后续元素向前移动一个位置，覆盖掉这个元素就可以了。
而要向表中插入一个元素，首先要将插入点以后的所有元素向后移动一个位置，留出空位，然后方可插入元素。
在统计一个表的元素时，要事先给表的结束位置加一个结束标志，才可以进行统计。

## Slide 94
4.7汇编语言程序设计举例
例4.17 STRA缓冲区中存放有100个字符数据，按要求对它们进行下列处理。
①删除STRA中所有的‘E’字母。
②统计STRA中删除后的字符个数送入LENG单元。
③从键盘读入一个字符，插入STRA串第一个字母B后。
④显示STRA中的字符串。
可以将每个处理部分设计为一个或多个子程序，由主程序调用。
在插入和删除子程序中都要进行串的移动，所以另外设计一个移动串子程序TRAS供删除和插入子程序调用。
各子程序共享数据段，都可以对STRA缓冲区进行访问。

## Slide 95
4.7汇编语言程序设计举例
各子程序功能及入口、出口参数：
子程序DELET 入口：DI指向STRA首址，CX=串长度。
子程序COUNT 入口：SI指向STRA首址； 出口: LENG=串长度。
子程序INSER 入口：AL=待插入字符，DI指向STRA首址。
子程序DISPL 入口：DX指向STRA首址。
子程序TRAS 入口：SI指向源串首/末址，DI指向目的串首/末址，CX=移动次数，设置好方向标志DF的值。
另外，所有的子程序都利用数据段存储单元传递参数。
各子程序的调用关系

## Slide 96
4.7汇编语言程序设计举例
2) 排序与检索
对表的处理中，非常重要的一种就是排序。排序的算法有很多种，各有优劣，在这里，给大家介绍一种广泛使用的排序算法——冒泡排序。
算法思想:
从第一个数开始，依次对相邻的两个数比较，若顺序符合要求，则不处理; 若顺序不符合要求，则交换两个数的位置。
重复这个过程，共比较(N-1)次，比较完所有的元素，称为一轮比较。
一轮比较后，已经将最小的数放在了最后，
第二轮比较只需要比较前边的(N-1)个元素，共比较(N-2)次，
比较完后，又将数组中的次小数排在了倒数第二个位置，然后，再进行下一轮的比较，
这样依此类推，总共进行(N-1)轮的比较，就可以完成排序。
每次进入外循环时，将标志位设为1，若内循环中有交换发生，就将标志位设为0。内循环结束时检测标志位的值，若为0，就再一次进入外循环; 若为1，则表明前一轮比较没有交换发生，已经完成排序，从而立即结束外循环。

## Slide 97
4.7汇编语言程序设计举例
开始
置循环初值
清交换标志
置地址指针SI
取数(SI)AX
修改地址DI
修改地址SI
两数交换位置
置地址指针DI
置交换标志
AX>(DI)?
内循环结束？
交换标志为0?
结束
Ｎ
Ｙ
Ｙ
Ｎ
Ｎ
Ｙ

## Slide 98
3. 代码转换程序设计示例
4.7汇编语言程序设计举例
代码转换是在程序设计中经常遇到的一类问题。例如，从键盘输入的数据都是ASCII码的形式，计算机进行处理时，必须将它们转换为二进制数值； 要显示输出的数据必须先转换为ASCII码; 用户输入的十进制数据，要转换为二进制处理；处理后的数据，要转换为十进制输出，等等。
代码转换通常有两种方法： 对于没有规律的转换代码，可通过查表来实现； 对于有规律的转换代码，可根据它们的转换规则进行处理，实现转换。
1) 二进制码和ASCII码间的相互转换
实际上，二进制数据通常都以十六进制的形式表示，所以这里主要讨论十六进制码和ASCII码的相互转换。
十六进制数据的16个符号0~9、A~F(a~f)，对应的ASCII码为30H~39H、41H~46H(61H~66H)。
对于0~9的数，要转换为ASCII码，只要加(逻辑“或”)30H就可以了； 而对于A~F(a~f)的数，则要加(逻辑“或”)37H(57H)。

## Slide 99
例4.18 将以BUF为首址的存储单元中的字数据显示输出，每两个字之间用空格分隔。
4.7汇编语言程序设计举例
要显示输出，必须首先将数据转换为ASCII码。
每个字的转换通过循环左移指令，依次将字的高位十六进制数移入低位来进行转换。
依此，循环执行4次，即可实现一个字的转换。
多个字的转换可以用双重循环实现，外循环用于控制待转换的字数，内循环控制每个字需要转换的次数。
字符显示可用2号功能调用。

## Slide 100
2) 十进制数转换为二进制数
4.7汇编语言程序设计举例
例4.19 将键盘输入的十进制数转换为二进制数，十进制数串以回车符结束，要求转换后的二进制数存入DX寄存器(假设不超过65535)。
首先要将键盘输入的ASCII码形式的十进制数符转换为BCD码。
若输入的十进制数是D4D3D2D1D0，则可用下述公式将它转换为二进制值：
(D4D3D2D1D0)=((((0×10+D4)×10+D3)×10+D2)×10+D1)×10+D0
由展开式可见，整个转换过程是: 从待转换数码的高位开始，重复执行中间结果乘10再加以待转换数码的过程。

## Slide 101
3) 二进制数转换为十进制数
4.7汇编语言程序设计举例
例4.20 将一个16位二进制数转换为十进制数，形成的十进制数以非组合BCD码的形式表示。
与十进制转换为二进制相似，若16位二进制数是B15B14…B1B0，
那么可以用下述公式实现转换:
(B15B14…B1B0)=(…((0×2+B15)×2+B14)×2+…+B1)×2+B0
从待转换数码的高位开始，重复执行中间结果乘2再加以待转换数码的过程，并在每一步的乘或加运算操作后，用十进制调整指令调整，那么，最后的运算结果一定是十进制数，并且结果不超过4位。

## Slide 102
4.8汇编语言程序上机过程
编辑
文本编辑器，如 PWB.EXE
源程序：文件名.asm
汇编
汇编程序，如 ML.EXE
目标模块：文件名.obj
连接
连接程序，如 LINK.EXE
可执行文件：文件名.exe
调试
调试程序，如 DEBUG.EXE
应用程序
错误
错误
错误
错误

## Slide 103
4.8汇编语言程序上机过程
一、建立文件
可以用任何一种熟悉的文本编辑器建立、编辑汇编语言源程序。
在windows下可以用记事本编辑程序，对于汇编语言源程序，其文件名的扩展名部分必须是.ASM。
例如，用记事本编辑一个程序后，将该文件命名为ADD1.asm
下面我们假设该文件存于D盘的MASM文件夹，即目录是D:\MASM>

## Slide 104
4.8汇编语言程序上机过程
二、汇编
汇编是将源程序翻译成由机器代码组成的目标模块文件的过程。
在DOS平台上可以使用MASM5.EXE汇编源程序。
D:\MASM>MASM ADD1.ASM
如果源程序中没有语法错误，MASM将自动生成一个目标模块文件（ADD1.obj），否则MASM将给出相应的错误信息。这时应根据错误信息，重新编辑修改源程序后，再进行汇编。

## Slide 105
4.8汇编语言程序上机过程
三、连接
程序被汇编通过后，需要经过连接才能执行。连接程序的功能是连接分别产生的目标模块、解决外部交叉调用、产生一个可重定位的装入模块、以及产生可选的内存映象文件等。在DOS平台上使用较普遍的连接程序是LINK和TLINK。
D:\MASM>link ADD1.obj
对以上操作，ADD1.OBJ经连接后在当前目录下产生了ADD1.EXE
生成执行文件

## Slide 106
4.8汇编语言程序上机过程
四、运行
当生成.EXE文件后，就可以键入该文件名运行它，注意不必键入扩展名。
例．D:\MASM>ADD1
如果程序使用各种测试数据均可运行并得到正确结果，则该程序就可以投入正式运行。

## Slide 107
4.9调试程序DEBUG的使用
1. DEBUG程序的调用
在DOS提示符下，可如下键入DEBUG启动调试程序：
DEBUG[路径\文件名][参数1][参数2]
DEBUG后可以不带文件名，仅运行DEBUG程序。需要时，再用N和L命令调入被调试程序。
命令中可以指定文件名，则在运行DEBUG的同时，还将指定的程序调入内存；参数1/2是被调试程序所需要用的参数。
在DEBUG程序调入后，根据有无调试程序及其类型相应设置寄存器组的内容，发出DEBUG的提示符“－”，此时就可用DEBUG命令来调试程序。

## Slide 108
1. DEBUG程序的调用
运行DEBUG程序时，如果不带被调试程序，则所有段寄存器值相等，都指向当前可用的主存段；除SP之外的通用寄存器都设置为0，而 SP指示当前堆栈顶在这个段的尾部；IP=0100h；状态标志都是清0状态。
运行DEBUG程序时，如果带入的被调试程序扩展名不是.EXE，则BX,CX包含被调试文件大小的字节数（BX为高16位），其他同不带被调试程序的情况。
运行DEBUG程序时，如果带入的被调试程序扩展名是.EXE，则需要重新定位。此时，CS:IP和SS:SP根据被调试程序确定，分别指向代码段和堆栈段。DS=ES指向当前可用的主存段，BX,CX包含被调试文件大小的字节数（BX为高16位），其他通用寄存器为0，状态标志都是清0状态。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 109
2. DEBUG命令的格式
DEBUG的命令都是一个字母，后跟一个或多个参数：
字母[参数]
命令的使用中注意：
  字母不分大小写；
  只使用16进制数，没有后缀字母；
  分隔符（空格和逗号）只在两个数值之间是必须的，命令和参数间可无分隔符；
  每个命令只有按了回车键后才有效，可以用Ctrl+Break中止命令的执行；
  命令如果不符合DEBUG的规则，则将以“error”提示，并用“^”指示错误位置。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 110
命令的参数
许多命令的参数是主存逻辑地址，形式是“段基地址：偏移地址”。
其中，段基地址可以是段寄存器或数值；偏移地址是数值。
如果不输入段地址，则采用默认值，可以是默认段寄存器值。
如果没有提供偏移地址，则通常就是当前偏移地址。
对主存操作的命令还支持地址范围这种参数，它的形式是“开始地址 结束地址”（结束地址不能具有段地址），或者是“开始地址 L字节长度”。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 111: 3. DEBUG的命令
显示命令D（Dump）
修改命令E（Enter）
填充命令F（Fill）
寄存器命令R（Register）
汇编命令A（Assembler）
反汇编命令U（Unassembler）
运行命令G（Go）
跟踪命令T（Trace）
继续命令、退出命令Q（Quit）、命名命令、装入命令
写盘命令、其他命令
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 112: （1）显示命令D（Dump）
D命令显示主存单元的内容，格式如下：
  D[地址] ；显示当前或指定开始地址的主存内容
  D[范围] ；显示指定范围的主存内容
一个D命令只显示“8行×16个字节”（80列显示模式）内容。
例如：
  －d 100 ;显示数据段100h开始的主存单元
  －d cs:0 ;显示代码段的主存内容
  －d 2f0 L20 ;显示ds:2f0h开始的20h个主存数据
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 113: （1）显示命令D（Dump）
例如，显示当前（接上一个D命令显示的最后一个地址）主存内容：
－d
1492:0100 41 EB EA 5E E3 0B F7 C2 －01 00 74 1C 80 3C 2E 74 A..^……t..<.t
1492:0110 47 83 3E 75 E0 02 75 0A－80 3E 7C E1 34 00 81 14 G.>u..u..>|.4…
……
1492:0170 75 1A EB 12 52 51 53 E8 －28 01 0A C0 75 58 80 7C u…RQS.(…uX.|
逻辑地址
连续16个字节的主存内容
16个字节的主存内容的ASCII字符显示
不可显示字符用点“.”表示
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 114: （2）修改命令E（Enter）
E命令用于修改主存内容，有两种格式：
E 地址 ；格式1，修改指定地址的内容
E 地址 数据表 ；格式2，用数据表的数据修改指定地 ；址的内容
格式1，是逐个单元相继修改的方法。例如：键入
e ds:100
  DEBUG显示原来内容，用户可以直接输入新数据，然后按空格键显示下一个单元的内容，或者按“－”键显示上一个单元的内容；不需要修改可以直接按空格或“－”键；这样，用户可以不断修改相继单元的内容，直到用回车键结束该命令为止。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 115: （2）修改命令E（Enter）
格式2，可以一次修改多个单元，例如：
－e ds:100 F3’XYZ’8D
；用F3/’X’/’Y’/’Z’/8D这4个数据替代DS:0100~0104的原来内容
若是数字，要用分隔符（空格或逗号）隔开。例如：
－e ds:100 F3 78 78 7A 8D
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 116: （3）填充命令F（Fill）
F命令用于对一个主存区域填写内容，同时改写原来的内容，其格式为：
F 范围 数据表
该命令用数据表写入指定范围的主存。
如果数据个数超过了指定的范围，则忽略多出的项；
如果数据个数小于指定的范围，则重复使用这些数据，直到填满指定范围。
例如：
－F 0137:0100 0106 1, 2, 3, 4, 4, 6, 7
命令执行后可用－D 0137：0100 0106来显示。
逻辑地址形式
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 117: （4）寄存器命令R（Register）
R命令用于显示和修改处理器的寄存器，它有三种格式：
R ;格式1，显示所有寄存器内容和标志位 ；状态
R 寄存器名 ；格式2，显示和修改指定寄存器
RF ；格式3，显示和修改标志位
格式1，例如，当刚进入DEBUG时，就可以执行该命令，显示示例如下：R
AX=0000 BX=0000 CX=010A DX=0000 SP=FFFE BP=0000
SI=0000 DI=0000 DS=18E4 ES=18E4 SS=18E4 IP=0100
NV UP DI PL NZ NA PO NC
18E4:0100 C70604023801 MOV WORD PTR[0204],0138 DS:0204=0000
所有寄存器的值，包括各个标志状态
当前CS:IP处的指令
相应单元的内容
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 118: （4）寄存器命令R（Register）
格式2，例如，键入
r ax
DEBUG给出当前AX内容，冒号后用于输入数据，如不修改则按ENTER键。
格式3，DEBUG将显示当前各个标志位的状态。显示的符号及其状态如表F5.1所示，用户只要输入这些符号就可以修改对应的标志状态，键入顺序可以任意。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 119: 表F5.1 标志状态的表示符号
标志 | 置位符号1 | 复位符号0
溢出OF | OV | NV
方向DF | DN | UP
中断IF | EI | DI
符号SF | NG | PL
零位ZF | ZR | NZ
辅助AF | AC | NA
奇偶PF | PE | PO
进位CF | CY | NC
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 120: （4）汇编命令A（Assembler）
格式：
A [地址] ；从指定地址开始汇编指令
A命令中如果没有指定地址，则接着上一个A命令的最后一个单元开始；若还没有使用过A命令，则从当前CS：IP开始。
输入A命令后，就可以输入8086指令，DEBUG将它们汇编成机器代码，相继地存放在指定地址开始的存储区中，记住最后要输入一个回车结束A命令。
进行汇编的步骤如下；
  输入汇编命令A[地址]，按回车。DEBUG提示地址，等待用户输入新指令；
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 121: （4）汇编命令A（Assembler）
  输入汇编指令，按回车；
  如上继续输入汇编指令，直到输入所有指令；
  不输入内容就按回车，结束汇编，返回DEBUG的提示符状态。
A命令支持标准的8086（和8087浮点）指令系统以及汇编语句格式，但要注意以下一些规则：
  所有输入的数值都是16进制数；
  段超越指令需要在相应指令前，单独一行输入；
  段间（远）返回的助记符要使用RETF；
  A命令也支持最常用的两个伪指令DB和DW。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 122: （4）汇编命令A（Assembler）
  例题：
  使用A命令在0100H开始输入指令mov ax, 10 inc cx mov bl, al
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 123: （6）反汇编命令U（Unassembler）
格式：
U [地址] ；从指定地址开始，反汇编32个字节（80列显示模式）
U 范围 ；对指定范围的主存内容进行汇编
U命令中如果没有指定地址，则接着上一个U命令的最后一个单元开始；若还没有使用过U命令，则从当前CS:IP开始。
例如：
－U
14C8:0000 B8CD14 MOV AX , 14CD
14C8:0003 8ED8 MVO DS , AX
…
逻辑地址
指令的机器代码
对应的指令汇编格式
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 124: （7）运行命令G（Go）
格式：
G [=地址][断点地址1，断点地址2，…，断点地址10]
G命令等号后的地址指定程序段运行的起始地址，如不指定从当前的CS:IP开始运行。
断点地址如果只有偏移地址，则默认是代码段CS；断点可以没有，但最多只能有10个。
G命令输入后，从指定地址处开始运行程序，直到遇到断点或者程序正常结束。
程序遇到断点（实际上就是断点中断指令INT 3），停止执行，并显示当前所有寄存器和标志位的内容，以及下一条将要执行的指令（显示内容同R命令），以便观察程序运行到此的情况。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 125: （7）运行命令G（Go）
程序正常结束，将显示“Program terminated normally”。
注意，G命令以及后面的T和P命令要指向正确的指令代码，否则会出现不可预测的结果，例如“死机”。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 126: （8）跟踪命令T（Trace）
格式：
  T [=地址] ；逐条指令跟踪
  T [=地址][数值] ；多条指令跟踪
从指定地址起执行一条或数值参数指定条数的指令后停下来，每条指令执行后都要显示所有寄存器和标志位的值以及下一条指令。如未指定地址则从当前CS:IP开始执行。
注意：给出的执行地址前有一个等号，否则会被认为是被跟踪指令的条数（数值）。
T跟踪命令也常被称为单步命令。
T命令逐条指令执行程序，遇到子程序（CALL）或中断调用（INT n）指令也不例外，也会进入到子程序或中断服务程序当中执行。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 127: （9）继续命令P（Proceed）
格式：
P[=地址][数值]
P命令类似T命令，只是不会进入子程序或中断服务程序中。
当不需要调试子程序或中断服务程序时，要用P命令。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 128: （10）退出命令Q（Quit）
格式：
Q
Q命令使DEBUG程序退出，返回DOS。
Q命令无存盘功能，可使用W命令存盘。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 129: （11）命名命令N（Name）
格式：
N 文件标识符1[,文件标识符2]
N命令把一个或两个文件标识符存入DEBUG的文件控制块FCB中，以便在其后用L或W命令把文件装入或存盘。
文件标识符就是包含路径的文件全名。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 130: （12）装入命令L（Load）
格式：
L [地址] ；格式1：装入由N命令指定的文件
L 地址 驱动器 扇区号 扇区数 ；格式2：装入指定磁盘
；扇区范围的内容
格式1，装载一个文件到给定的主存地址处；如未指定地址，则装入CS:100开始的存储区；对于COM和EXE文件，则一定装入CS:100位置处。
格式2，装载磁盘的若干扇区（最多80h）到指定的主存地址处；默认段地址是CS。其中，0表示A盘，1表示B盘，2表示C盘，……。例如将硬盘C的DOS引导扇区（逻辑扇区号为0的一个扇区）内容装入，然后查看的命令是：
－L 0 2 0 1
－D CS:0
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 131: （13）写盘命令W（Write）
格式：
W[地址] ；格式1，将由N命令指定的文件写入磁盘
W 地址 驱动器 扇区号 扇区数 ；格式2：把数据写入
；指定磁盘扇区范围
格式1，将指定开始地址的数据写入一个文件（这个文件应该已经用N命令命名）；如未指定地址则从CS:IP开始。要写入文件的字节数应先放入BX（高字）和CX（低字）中。如果采用这个W命令保存可执行程序，扩展名应是COM；它不能写入具有EXE和HEX扩展名的文件。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 132: （13）写盘命令W（Write）
格式2，将指定地址的数据写入磁盘的若干扇区（最多80h）；如果没有给出段地址，则默认段是CS。其他说明同L命令。
格式2直接对磁盘写入，没有经过DOS文件系统管理，所以一定要小心，否则可能无法利用DOS文件系统读写。
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 133: （14）其他命令
比较命令C（Compare）
  C 范围 地址 ；将指定范围的内容与指定地址的内容 ；比较
16进制数计算命令H（Hex）
  H 数字1，数字2 ；同时计算两个16进制数字 ；和与差
输入命令I（Input）
  I 端口地址 ；从指定I/O端口输入一个字节， ；并显示
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 134: 其他命令
输出命令O（Output）
  O 端口地址 字节数据 ；将数据输出到指定的
  ；I/O端口
传送命令M（Move）
  M 范围 地址 ；将指定范围的内容传送到指定
  ；指定地址处
查找命令S（Search）
  S 范围 [指定串] ；在指定范围内查找指定的数据
4.9调试程序DEBUG的使用

## Slide 135
1.某数据段内有如下数据定义
X1 db 20,20H, ‘AB’, 3-2, ?, 11000011B
X2 dw 0AAH, -1, ‘AB’
Z dd 4 dup(3, 2 dup(?), 0)
W dw Z-X2
假设X1的偏移地址微100H，
（1）写出变量X1、X2各数据在内存中具体位置和相关内存单元的值；
（2）写出变量Z，W的偏移地址；
（3）写出变量W的值
4.10 例题解析

## Slide 136
4.10 例题解析
【解析】：
(1) X1、X2各数据在内存中存放的位置和内存单元的值如右图：
0100H | 14H
 | 20H
 | 41H
 | 42H
 | 01H
 | 00H
 | C3H
0107H | AAH
 | 00H
 | FFH
 | FFH
 | 42H
 | 41H
010D | 
(2) 根据X1和X在内存中的分布，可以发现Z的偏移地址是010DH ；由于Z中的每个数据都是双字，占4个字节，一共占用4×(4+2×4+4)=80=50H个字节，则W的偏移地址是015DH。
(3) Z-X2的值是06H

## Slide 137
4.10 例题解析
2. 根据下列要求编写一个汇编语言程序。
(1) 代码段的段名为COD_SG；
(2) 数据段的段名为DAT_SG；
(3) 堆栈段的段名为STK_SG；
(4) 变量HIGH_DAT所包含的数据为95；
(4) 将变量HIGH_DAT装入寄存器AH，BH和DL；
(6) 程序运行的入口地址为START。
DAT_SG SEGMENT
HIGH_DAT DB 95
DAT_SG ENDS
STK_SG SEGMENT
DW 64 DUP(?)
STK_SG ENDS
COD_SG SEGMENT
ASSUME CS: COD_SG , DS: DAT_SG , SS: STK_SG
START: MOV AX , DAT_SG
MOV DS , AX
MOV AH , HIGH_DAT
MOV BH , AH
MOV DL,AH
MOV AH,4CH
INT 21H
COD_SG ENDS
END START

## Slide 138
4.10 例题解析
3. 指出下列程序中的错误。
STAKSG SEGMENT
DB 100 DUP(?)
STA_SG ENDS
DTSEG SEGMENT
DATA1 DB ?
DTSEG END
CDSEG SEGMENT
MAIN PROC FAR
START: MOV DS , DATSEG
MOV AL , 34H
ADD AL , 4FH
MOV DATA , AL
START ENDP
CDSEG ENDS
END
(1)首先段名和子程序名的标号必须前后一致，但是堆栈段和主程序标号前后不对应；
(2)其次需用使用ASSUME将程序中的段和段寄存器对应起来；
(3)主程序要有结束本程序并返回操作系统的操作；END [label]其中标号指示程序开始执行的起始地址，
只有在多个程序模块相连接，则只有主程序要使用标号，其他子程序模块则只使用END 而不必使用标号。
STAKSG SEGMENT
DB 100 DUP(?)
STAKSG ENDS
DTSEG SEGMENT
DATA1 DB ?
DTSEG ENDS
CDSEG SEGMENT
MAIN PROC FAR
ASSUME CS: CDSEG , DS: DTSEG , SS: STAKSG
START: MOV AX, DTSEG
MOV DS,AX
MOV AL,34H
ADD AL,4FH
MOV DATA1,AL
MOV AH,4CH
INT 21H
MAIN ENDP
CDSEG ENDS
END START

## Slide 139
4.10 例题解析
4. 对于下面两个数据段，偏移地址10H和11H的两个字节中的数据是一样的吗？为什么？
;数据段1 ;数据段2
DTSEG SEGMENT | DTSEG SEGMENT
ORG 10H | ORG 10H
DATA1 DB 72H | DATA1 DW 7204H
DB 04H | DTSEG ENDS
DTSEG ENDS |
【解析】
不一样。
数据段1从10H开始两个字节依序存放了72H、04H；
数据段2则存放着04H、72H。
究其原因是因为数据段1中存放的是两个字节类型的数，数据段2存放的是一个字类型的数，存储字时低8位存在低字节,高8位存在高字节。

## Slide 140
4.10 例题解析
4. 假设X和X+2单元的内容为双精度数p，Y和Y+2单元的内容为双精度数q，(X和Y为低位字)试说明下列程序段做什么工作？
MOV DX, X+2
MOV AX, X
ADD AX, X
ADC DX, X+2
CMP DX, Y+2
JL L2
JG L1
CMP AX, Y
JBE L2
L1： MOV AX, 1
JMP SHORT EXIT
L2： MOV AX, 2
EXIT： INT 20H
【解析】
此程序段判断p*2＞q，则使(AX)=1后退出；p*2≤q，则使(AX)=2后退出

## Slide 141
4.10 例题解析
6. 有两个3位的ASCII数串ASC1和ASC2定义如下： ASC1 DB '578'、ASC2 DB '694'、ASC3 DB '0000'，请编写程序段计算ASC3←ASC1+ASC2。
【解析】
CLC
MOV CX,3
MOV BX,2
BACK:
MOV AL, ASC1［BX］
ADC AL, ASC2［BX］
AAA
OR ASC3［BX+1］, AL
DEC BX
LOOP BACK
RCL CX, 1
OR ASC3［BX］,CL

## Slide 142
7. 试编写程序，要求从键盘输入3个十六进制数，并根据对3个数的比较显示如下信息:
(1) 如果3个数都不相等则显示0。
(2) 如果3个数中有两个数相等则显示2。
(3) 如果3个数都相等则显示3。
4.10 例题解析

## Slide 143
8. 试编写程序，它轮流测试两个设备的状态寄存器，只要一个状态寄存器的第0位为1，则与其相应的设备就输入一个字符；如果其中任一状态寄存器的第3位为1，则整个输入过程结束。两个状态寄存器的端口地址分别是0024H和0036H，与其相应的数据输入寄存器的端口则为0026H和0038H，输入字符分别存入首地址为BUFF1和BUFF2的存储区中。
4.10 例题解析

## Slide 144
4.10 例题解析
给定(SP)=0100H，(SS)=0300H，(FLAGS)=0240H，存储单元的内容为(00020H)=0040H，(00022H)=0100H，在段地址为0900H及偏移地址为00A0H的单元中有一条中断指令INT 8，试问执行INT 8指令后，SP、SS、IP、FLAGS的内容各是什么？栈顶的三个字是什么？
【解析】
(SP)=00FAH
(SS)=0300H
(IP)=0040H
(FLAGS)=0040H堆栈内容：
00A1H
0900H
0240H