## Slide 1: 7 并行接口

## Slide 2
主要学习内容
  并行接口概述
  可编程并行通信接口芯片8255A
  数码管驱动接口

## Slide 3: 7.1 并行接口概述
并行接口是实现并行通信的接口。并行接口支持在多根数据线上，以字节/字为单位进行数据传输。
一个并行接口可以只用来作为输入接口或输出接口，也可以把它设计成能够支持双向数据传输的并行接口。
并行接口的种类有数十种，包括简单的并行数据寄存器 、应用灵活的可编程并行接口（如8255、6820）以及较为复杂的SCSI或IDE并行接口。
SCSI: Small Computer System Interface IDE:Integrated Drive Electronics

## Slide 4: 7.1 并行接口概述

## Slide 5: 7.2 可编程并行通信接口芯片8255A
8255A通常用于实现微机系统与外部设备之间的并行数 据传输，其工作方式可通过软件进行设置，应用方便灵活。
IBM PC采用8255A与键盘、扬声器等外设进行接口。
在目前的微机系统中，其功能已被集成在芯片组中，但 使用和编程与8255A完全一致。

## Slide 6: 7.2.1 8255A的内部结构
66

## Slide 7: 7.2.2 端口编址及配置
1
端口C又可以分成“上C口”和“下C口”2个部分，用作A口和B口的控制信号线，所以把A口+上C口称为A组，B口+下C口称为B组。
PA口：输入有锁存器，输出有锁存器和缓冲器；
PB和PC口：输入有缓冲器，输出有锁存器和缓冲器。
A1 | A0 | 端口 | 口线
0 | 0 | 端口A | PA7~PA0
0 | 1 | 端口B | PB7~PB0
1 | 0 | 端口C | PC7~PC0
1 | 1 | 控制端口 | 

## Slide 8: 7.2.3 8255A的封装

## Slide 9: 7.2.4 8255A的基本操作

## Slide 10: 7.2.5 8255A的工作方式
方式0 基本的输入/输出方式
方式1 应答式输入输出方式
方式2 双向选通传送方式

## Slide 11: 7.2.5 8255A的工作方式
工作方式0 基本的输入/输出方式
  A口、B口、上C口、下C口都可以独立设置作为输 入 或 输出使用 。
  适合用于无条件传送。
  也可以通过C口口线提供联络信号，实现查询方式的输入输出。

## Slide 12: (1) 方式0的应用
Y4 CS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
A口 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
例1 8255方式0无条件IO

## Slide 13
(1) 方式0的应用
例2 8255作为打印机接口，A口输出数据，C口提供联络 信号，两个端口均工作于方式0，实现查询方式数据传送。

## Slide 14: (2)方式0输入时序
IN AL,PORT
③
①
②
④

## Slide 15: 7.2.5 8255A的工作方式
工作方式1 应答式（选通型）输入输出方式
  A口和B口可工作于方式1，作为数据输入端口或数据输出端口。
  当A口或B口工作于方式1时，C口的指定引脚自动被 配置为配合A口或B口工作的选通和应答信号。
  C口其余引脚仍可工作在方式0，用于输入或输出。
  方式1适用于程序查询或中断方式的数据I/O。

## Slide 16: (1)A口方式1输出 解
外设响应信号
表示外设已经接收到数据
输出缓冲器满信号
表示CPU已经输出了数据
中断请求信号
请求CPU再次输出数据
中断允许触发器
PC6
PC7
PC3
PA7~PA0
INTEA
ACKA
OBFA
INTRA
A口方式1输出
D7~D0
WR

## Slide 17
(2)8255方式1输出时序
说明

## Slide 18: (2)8255方式1输出时序说明
当CPU向端口A输出数据以后，在WR*的上升沿使OBFA*
变为低电平。
  当外设接收到数据以后， 发出一个负脉冲ACKA * 送给8255A，使OBFA*变为高电平。
  ACKA*和OBFA*都变为高电平以后，如果INTEA允许，则 8255A发出中断请求信号，以便使CPU再次输出数据。 WR*的下降沿使INTRA恢复低电平。
  可以通过对PC6的置位和复位来设置INTEA。

## Slide 19: (3)A口方式1输入 解
数据选通信号
表示外设已经准备好数据
输入缓冲器满信号表示A口已经接收数据
中断请求信号请求CPU接收数据
中断允许触发器
PC
4
PC5
PC3
PA7~PA0
INTE
A
IBFA
INTRA
STB
A
RD
A口方式1输入
D7~D0

## Slide 20
(4)8255方式1的输入时序
说明

## Slide 21: (4)8255方式1的输入时序说明
当外设数据准备好以后，发出一个负脉冲选通信号STB* ，使数据存入A口锁存器。
A口接收到数据以后，发出IBFA，由RD*信号的上升沿使
IBFA恢复低电平。
STB*和IBFA都变为高电平以后，如果INTEA允许，则 8255A发出中断请求信号，以便使CPU接收数据。RD*信号的下降沿使INTRA恢复低电平。
可以通过对PC4的置位和复位来设置INTEA。

## Slide 22: (5)B口方式1输出 解
B口方式1输入 解
B口方式1输出
PC2
PC1
PC0
PB7~PB0
INTEB
STBB
IBFB
INTRB
B口方式1输入
RD
D7~D0
PC2
PC1
PC0
PB7~PB0
INTEB
ACKB
OBFB
INTRB
D7~D0
WR
可通过对PC2置位或复位来设置INTEB。

## Slide 23: 3. 工作方式2 双向应答式输入输出方式
仅A口可以作为数据口工作在方式2，该方式相当于是A口方式
1输入和方式1输出两种方式的组合。
PC3
PA7~PA0
PC6
INTE1
OBFA
INTRA
ACKA
PC7
PC4 PC5
STBA IBFA
INTE2
用PC6设置INTE1，用PC4设置INTE2。
输入和输出中断通过或门输出INTR信号。
WR
RD
D7~D0

## Slide 24: 8255A工作在方式2下的工作时序
26
说明

## Slide 25: 8255A工作在方式2下的工作时序说明
当数据端口作为输入工作时，在STB有效时，由外设把输入数据送入端口，并发出IBF有效信号。当CPU执行IN指令对该数据口进行读入操作后，由RD的上升沿使IBF复位，为下一次输入数据作好准备。如果该数据端口的中断允许INTE被置位，则在STB信号回复到高电平时，8255A通过INTR向 CPU发中断请求。若CPU响应该中断请求，读取该数据端口的输入数据，则RD由下降沿使INTR复位，为下一次数据输入请求中断作好准备。
当数据端口作为输出口时，在CPU把数据写入端口后，由 WR的上升沿使OBF有效并使INTR复位。OBF由8255A输出到外设，并通知外设可以取走端口的输出数据。当外设取走一个数据时，应向8255A发回应答信号ACK。
ACK的有效低电平可以使OBF复位，为下一次输出作好准备。

## Slide 26: 7.2.6 8255A的控制字
8255A的工作方式通过向控制端口中写入控制字来确定，其控制字有下列两种。
各端口的方式选择控制字
端口C按位置1/清0控制字

## Slide 27: 1. 工作方式控制字
通过对A1A0=11的端口写入D7=1的数据来设置。
返回
方式0方式1
方式选择控制字标志位

## Slide 28: 2. 端口C置1/清0控制字
通过对A1A0=11的端口写入D7=0的数据进行设置。

## Slide 29: 3. 8255A初始化编程步骤
设置初始化命令字
设置INTE=0
初始化结束
Y
Y
方式0？
N
查询方式？
N
设置INTE=1

## Slide 30: 4. 编程举例
设8255A的 A、B、C三个数据口地址分别为60H、 61H、 62H，控制口地址为 63H，写出将8255A设置成如下工作方式的汇编指令。
（1）A口方式0，输出；B口方式0，输入；
C口高4位输出，低4位输入。
MOV AL，7000011B OUT 63H，AL

## Slide 31
（2）设置C口指定位的状态：PC7置1，PC3清0。
MOV DX，63H
MOV AL，0000,1111B；PC7置1 OUT DX，AL
MOV AL，0000,017B；PC3清0 OUT DX，AL

## Slide 32: 7.2.7 8255A在PC机中的应用
PC/XT机中有一片8255A，用作键盘输入和系统设置开关输入的并行接口，同时提供扬声器发声和其他控制信号。
端口地址是60H~63H。正常工作时A、B、C三个口都是方式0，其中A口、C口输入，B口输出。工作方式控制字是： 99H。
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 0 0 1 1 0 0 1

## Slide 33: 8255A
驱动电路
扬声器
GATE2 CLK2
时钟信号
与门
8253的2#通道
PA7~PA0
PB7 PB6 PB1 PB0
键盘扫描码
输出0，使A口接收到的是键盘数据输出1，给键盘送时钟信号
键盘和扬声器控制示意图

## Slide 34: PC机主板接口芯片片选信号译码电路
74LS138
G1 G2A
G2B
C B A
Y0
Y1
Y2
Y3
8237.CS （00H~1FH）
8259A.CS （20H~3FH）
8253.CS （40H~5FH）
8255A.CS （60H~7FH）
00 017 0000
AEN
A9 A8
A7 A6 A5
由于A4、A3、A2既没有作为片选地址线，也没有作为片内 地址线使用，所以是不完全译码。端口地址会有重叠。
例如：70H~73H、64H~67H等都同于60H~63H。

## Slide 35: 7.2.8 8255A的其它应用举例
例1. 某应用系统以8255A作为接口，采集一组开关S7~S0 的状态，然后通过一组发光二极管LED7~LED0显示开关状态,(Si闭合，则对应LEDi亮，Si断开，则对应的LEDi灭）电路连接如下 ，已知8255A、B两组均工作在方式0。
写出8255 个端口的地址。
写出8255工作方式控制字。
写出实现给定功能的汇编语言程序。

## Slide 36: 7.2.8 8255A其它应用举例

## Slide 37: 7.2.8 8255A其它应用举例
答：A口、B口、C口和控制口的地址分别是
320H、321H、322H和323H。
A口工作在方式0输出，B口工作在方式0输入，C口空闲（设置为输入），所以其控制字是700711b＝8BH
程序如下：
MOV | AL, 8BH | ;置方式字
MOV | DX, 323H | ;置控制端口地址
OUT | DX, AL | 
L1: MOV | DX, 321H | ;置B口地址
IN | AL, DX | ;读开关状态（1断，0通）
NOT | AL | ;状态取反
MOV | DX, 320H | ;置A口地址
OUT | DX, AL | ;输出（1亮，0灭）
JMP | L1 | 

## Slide 38: 8255A内部组成（1）：
8255有3个8位的I/O端口，设计人员可以用软件使它们分别作为输入端口或输出端口。
端口A：对应了1个8位的数据输入锁存器和1个8位的数据输出锁存/缓冲器。所以口A作为输入或输出时，数据均受到锁存。
端口B：对应了一个8位的数据输入缓冲器和1个8位的数据输出锁存器/缓冲器。所以口B作为输入端口时，不会对数据进行锁存，而作为输出端口时，数据会受到锁存。
端口C：与口B基本一致，对应了一个8位数据输入缓冲器和1个8位的数据输出锁存/缓冲器。所以口C作为输入端口时，对数据不作锁存，而作为输出端口时，对数据进行锁存。

## Slide 39: 8255A内部组成（2）：
A组控制和B组控制
这两组控制电路一方面接收芯片内部总线上的控制字，一方面接收来自读/写控制逻辑电路的读/写命令，由此决定两组端口的工作方式和读写操作。
A组控制电路控制端口A和口C的高4位（PC7~PC4）的工作方式和读/写操作。
B组控制电路控制端口B和口C的低4位（PC3~PC0）的工作方式和读/写操作。

## Slide 40: 信号说明：
8255A和总线连接的引脚：
D7~D0：8255A数据线，与系统数据总线相连。
CS*：片选信号，低电平有效。只有CS*有效时，读信号RD
和写信号WR才对8255A有效。
RESET：复位信号，高电平时，所有内部寄存器都被清除，同时3个数据端口被自动设为输入端口。
RD*：读出信号，低电平有效，当RD*有效时，CPU可以从 8255A中读取输入数据。
WR*：写入信号，低电平有效，当WR*有效时，CPU可以往 8255A中写入控制字或数据。
A1~A0：端口选择信号。8255A内部有3个数据端口和1个控制端口，共4个端口。

## Slide 41: LED数码管及其接口

## Slide 42
掌握LED显示原理和多位显示原理

## Slide 43: LED显示接口
发光二极管LED是最简单的显示设备
由7段LED就可以组成LED数码管（加小数点8段）

## Slide 44: LED数码管的工作原理

## Slide 45: LED数码管的结构

## Slide 46: 单个LED数码管的显示

## Slide 47: 软件译码法显示一位数字

## Slide 48
软件译码法显示一位数字

## Slide 49: 多个LED数码管的显示

## Slide 50: 多个LED数码管的显示
可行的方案是用两个输出端口:
一个作为位控制输出端口；
例如共阳极LED，当位控制端口输出的控制码某一位为高电平时，此位对应的LED显示数据。
另一个作为段控制输出端口，输出8段译码值。
位控制码 1
0 0 0 0 0 0 0
段控制码

## Slide 51
位控制
段控制
8 位LED扫描显示驱动电路

## Slide 52
用2个8位输出端口控制8个数码管的显 示
硬件上用公用的驱动电路来驱动各数码 管
软件上用扫描方法实现数码显示

## Slide 54
;数据段
LEDdt db 8 dup(0)
;数码缓冲区
;主程序
mov si,offset LEDdt
call LEDdisp ;调用显示子程序

## Slide 55: LEDdisp
proc push ax push bx push dx
mov bx,offset LEDtb
mov ah,0feh
LED1:
lodsb
;指向最左边数码管
;取出要显示的数字
xlat cs:LEDtb
;得到显示代码：AL←CS:[BX＋AL]

## Slide 56
mov | dx,segport | ;segport为段控制端口
out | dx,al | ;送出段码
mov | al,ah | ;取出位显示代码
mov | dx,bitport | ;bitport为位控制端口
out | dx,al | ;送出位码
call delay
;实现数码管延时显示
;指向下一个数码管
;8个管显示一遍
;显示下一个数字
rol ah,1 cmp ah,0feh jnz LED1 pop dx
pop bx pop ax
ret LEDtb LEDdisp
;8位数码管都显示
db 03fh,06h, …… endp

## Slide 57
Timer = 10 Delay
push bx push cx
;延时常量
proc
bx,timer
;外循环次数由timer确定
xor cx,cx loop delay2 bx
delay1 cx
bx
mov delay1: delay2:
dec jnz pop pop ret
delay
;内循环：216次循环
endp
通过控制重复频率和延时时间就可以得到各种显示效果。