## Slide 1: 7-3 串行通信接口

## Slide 2: 串行通信基础
串行通信：使数据一位一位地进行传输而实现的通信。
串行通信具有传输线少，成本低，速度快等优点，因而得到了广泛的应用。
6AH
106 ‘J’

## Slide 3: 串行通信实例 USB（Universal Serial Bus）
USB1.0理论最高速度为12Mbps，折合1.5MB/s。
USB2.0理论最高速度为480Mbps，折合60MB/s。
USB3.0理论最高速度为5Gbps，折合625MB/s。

## Slide 4
    1. 数据的传输方向
      单工
      半双工
      全双工

## Slide 5
数据的传输方向
1.单工(Simplex)
通信双方之间只进行单向的数据传输。例：有线电视（CATV）、广播

## Slide 6
数据的传输方向
2.半双工(half duplex)
通信双方之间只有一条信道， 通过分时的方式实现双向通信。
例：对讲机

## Slide 7
数据的传输方向
3.全双工(full duplex)
通信双方之间有两条独立的信道，可以同时进行信息的发送和接收。

## Slide 9: 信号的调制解调
利用电话线做远距离传输时，发送方需要通过MODEM将数字信号转换为模拟信号，称为调制(modulate)；接收方则利用M O D E M 将模拟信号转换为数字信号， 称为解调 (demodulate) 。

## Slide 10: 2 串行通信协议
通信协议是通信双方对数据格式、同步方式、传送速度、传送步骤、检验纠错方式及控制字符定义等问题做出的统一规定，通信双方必须共同遵守。
串行通信协议有如下两种。
异步串行通信协议
同步串行通信协议

## Slide 11: 异步串行通信协议
异步串行通信以字符为单位进行数据传送，通信双方需约定好数据包格式和通信速率等，即制定通信协议。
（字符是广义的，一组若干位的二进制码）

## Slide 12: 异步串行通信协议
起止式异步串行通信的字符格式
1.异步串行通信数据帧格式
① 起始位：字符开始传送的标志，逻辑0电平。
② 数据位：5 ~ 8个二进制位。
③ 奇偶校验位：可选。
④ 停止位：1位，1.5位或2位长度，逻辑1电平。

## Slide 13: 异步串行通信协议
2.波特率（bps）
波特率就是传送数据位的速率，用位/秒表示。
例：数据传送速率为120字符/秒，每帧包括10个数据位，则波特率为
120×10 = 1200 位/秒 = 1200 bps
国际标准的波特率系列：
110、300、600、1200、1800、2400、4800、9600、14.4K、
28.8K、33.6K、56Kbps。

## Slide 14: 异步串行通信协议
3.校验位
奇校验 ：字符加上校验位有奇数个1；偶校验 ：字符加上校验位有偶数个1 。
校验位的生成和检查由串行通信控制器内部自动完成，停止位也是由硬件自动产生的。

## Slide 15: 同步串行通信协议
特点: 利用同步字符（SYN）实现通信双方的同步，数据之间无间隔符，所以传输速率较高。
同步串行传输的数据格式：
CRC校验
传送数据作为被除数，发送器本身产生一固定除数，前者除以后者得到余数即为该“冗余”字符。当数据和冗余字符一起被传送到接收器时，接收器产生与发送器相同的除数，和数据位相除，得到余数进行比较。

## Slide 16: 3 串行接口标准
目前，用于串行通信的接口标准种类很多，包括RS-232, RS- 422, RS-485 等多种。
1.RS-232概述
RS-232是最早的串行接口标准，在短距离（<15m）、较低波特率的串行通信当中得到了广泛应用。
RS-232-C标准的制定时间早于TTL电路的产生，其数据线 TXD、RXD的信号电平使用负逻辑，且高、低电平要求对称。
-3V ~ -15V 逻辑“1”，+3V ~ +15V 逻辑“0”

## Slide 17
EIA: Electronic Industry Association RS: Recommend Standard
TTL电平标准
输出 L： < 0.8V ; H：>2.4V。
输入 L： < 1.2V ; H：>2.0V

## Slide 18: 串行接口标准
TTL—EIA电平转换电路
RS-232标准的EIA电平与计算机中的TTL电平标准不兼容，电路连接时必须经过电平转换，否则将使TTL电路烧坏。
电平转换可用电平转换芯片实现， 右图是应用MAX 232 实现电平转换的原理图。

## Slide 19: RS-232电缆及接插件

## Slide 20: 串行接口标准
RS-232串行通信系统的结构如下图所示。
计算机
连接器
电平转换串行接口
MODEM
计算机
串行接口
电平转换连接器
MODEM
通信线路
DTE DCE DCE DTE
DTE—数据终端设备，数据的源头和目的地；
DCE—数据通信设备，使数据符合线路要求的调制解调设备。

## Slide 21: 引脚定义
信号分为两种类型：
1.数据终端设备（DTE）与数据通信设备（DCE）交换的信息：TXD和RXD；
2.为了正确无误地传输上述信息而设计的联络信号。

## Slide 22: 引脚定义
1.数据收发引脚
数据发送引脚TXD（Transmitting Data）数据接收引脚RXD（Receiving Data）
2.联络信号
①请求传送信号RTS（Request To Send）
DTE requests the DCE prepare to transmit data.
②清除发送CTS（Clear To Send）
DCE is ready to accept data from the DTE.

## Slide 23: 引脚定义
③DSR（Data Set Ready）数据设备准备就绪 DCE is ready to receive commands or data.
④DTR（Data Terminal Ready）数据终端就绪信号 DTE is ready to receive.
⑤DCD（Data Carrier Detect）数据载波监测信号 DCE is receiving a carrier from a remote DCE.
DCE向DTE发出的状态信息。当DCD=1时，表示本地DCE接收到远程DCE发来的载波信号。

## Slide 24: 引脚定义
⑥振铃指示信号RI（Ring Indication）
DCE has detected an incoming ring signal on the telephone line.
DCE向DTE发出的状态信息。RI = 1时，表示本地DCE接收到远程DCE的振铃信号，线路接通，使DTE处于待接收状态，通常，把RI信号作为中断请求用。

## Slide 25: 串行接口标准
引脚 | 代号 | 其他表示法 | 信号名 | 方向
1 | AA（101） | PG | 保护地 | 设备地
2 | BA（103） | TxD，SD | 发送数据 | DTE→DCE
3 | BB（104） | RxD | 接收数据 | DCE→DTE
4 | CA（105） | RTS，RS | 请求发送 | DTE→DCE
5 | CB（106） | CTS，CS | 允许/清除发送 | DCE→DTE
6 | CC（108） | DSR，MR | DCE就绪 | DCE→DTE
7 | AB（102） | SG | 信号地 | 信号公共地
8 | CF（109） | RLSD， DCD | 接收线路信号检测 | DCE→DTE
20 | CD(108.2) | DTR | DTE就绪 | DTE→DCE
22 | CE（125） | RI | 振铃指示 | DCE→DTE

## Slide 26: 可编程串行通信接口8251

## Slide 27: 可编程串行通信接口8251

## Slide 28: 可编程串行通信接口8251

## Slide 29: 可编程串行通信接口8251

## Slide 30: 可编程串行通信接口8251

## Slide 31: 可编程串行通信接口8251
上

## Slide 32: 可编程串行通信接口8251

## Slide 33: 可编程串行通信接口8251

## Slide 34: 8251工作模式字

## Slide 35: 8251工作模式字

## Slide 36: 8251工作模式字

## Slide 37: 8251命令控制字

## Slide 38: 8251命令控制字

## Slide 39: 8251状态字

## Slide 40: 8251状态字

## Slide 41: 8251初始化编程

## Slide 42: 8251初始化编程

## Slide 43: 可编程串行通信接口8251

## Slide 44: 可编程串行通信接口8251

## Slide 45: 可编程串行通信接口8251